Государственный комитет Совета Министров СССР

по делам строительства

(Госстрой СССР)

НОРМЫ

ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ

СН 461-74

Утверждены

Государственным комитетом

Совета Министров СССР

по делам строительства

3 июня 1974 г.

Нормы отвода земель для линий связи разработаны Государственным союзным проектным институтом (ГСПИ), и Государственным институтом по изысканиям и проектированию сооружений связи (Гипросвязь) и трестом Оргтехсвязьстрой Министерства связи СССР.

Нормы отвода земель для линий связи согласованы с Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР.

Редакторы: инженеры В.Н. Смирнов (Госстрой СССР), Л.С. Щетинина (ГСПИ Минсвязи СССР)

Государственный комитет

Совета Министров СССР

Строительные

| нормы | СН 461-74 |
| --- | --- |
| (Госстрой СССР) |

Нормы

отвода земель

для линий связи

1. Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель для линий связи, а также размеры земельных участков для размещения сооружений на этих линиях.

Примечания: 1. Полосы земель для линий связи и земельные участки для временных сооружений, сборки конструкций, размещения строительно-монтажных механизмов, подвоза и складирования оборудования и материалов необходимы для временного краткосрочного пользования на период строительства. Земельные участки для размещения на линиях связи сооружений, указанных в п.4 настоящих Норм, необходимы для бессрочного (постоянного) пользования.

К линиям связи в настоящих Нормах отнесены: линии Единой автоматизированной сети связи страны (магистральные, внутризонные и сельские), соединительные линии между объектами связи, а также линии радиофикации (кроме линий абонентской сети).

При выборе, отводе и использовании земель для линий связи должны соблюдаться Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, Основные положения по восстановлению земель,

Внесены

Министерством

связи СССР

Утверждены

Государственным комитетом

Совета Министров СССР

по делам строительства

3 июня 1974 г.

Срок

введения

1 января

1975 г.

нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строительных и иных работ, и другие соответствующие нормативные акты.

Ширина полос земель для кабельных и воздушных линий связи должна устанавливаться по табл.1.

Таблица 1

| Линии связи | Ширина полос земель, м |
| --- | --- |

Кабельные линии

Полоса земли для прокладки кабелей (по всей длине трассы):

для линий связи (кроме линий радиофикации)

для линий радиофикации

6

5

Воздушные линии

Полоса земли для установки опор и подвески проводов (по всей длине трассы)

6

Примечание. Ширина полос для линий связи, строящихся на землях населенных пунктов, территории предприятий и труднопроходимой местности (в болотах, тундре, пустынях, горных условиях и т.п.), а также земельных участков для временных сооружений, сборки конструкций, размещения строительно-монтажных механизмов, подвоза и складирования оборудования и материалов определяются проектами, утвержденными в установленном порядке.

Размеры земельных участков для сооружений связи должны устанавливаться по табл.2

Таблица 2

Сооружения связи

Размеры земельных

участков, га

А. Кабельные линии

Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах:

при уровне грунтовых вод на глубине до 0.4 м

то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м

тоже, на глубине более 1,3 м

Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах

Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения

Вспомогательные осевые узлы выделения

Сетевые узлы управления и коммутации:

с заглубленными зданиями площадью 3000 м2

то же, площадью 6000 м2

то же, площадью 9000 м2

Технические службы кабельных участков

Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей

0,021

0,013

0,006

0,001

0,29

1,55

1,98

3,00

4,10

0,15

0,37

Б. Воздушные линии

Основные усилительные пункты

Дополнительные усилительные пункты

10. Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью)

0,29

0,06

Определяются проектами, утвержденными в установленном порядке

В. Радиорелейные линии

Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

13. Аварийно-профилактические службы

0,80/0,30

1,00/0,40

1,10/0,45

1,30/0,50

1,40/0,55

1,50/0,60

1,65/0,70

1,90/0,80

2,10/0,90

0,80/0,40

0,85/0,45

1,00/0,50

1,10/0,55

1,30/0,60

1,40/0,65

1,50/0,70

1,65/0,80

1,90/0,90

2,10/1,00

0,4

Примечания: 1. Размеры земельных участков в позициях 11 и 12 даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями.

Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке:

при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности;

при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001.

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков, приведенные в позиции 5, должны увеличиваться на 0,2 га.

5. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться землепользователями с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи в соответствии с Правилами охраны линий связи, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 22 июля 1969 г. N  ?567