СНиП 5.01.17-85

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного транспорта, строительства автомобильных дорог и метрополитена

Дата введения 1986-06-01

РАЗРАБОТАНЫ проектными организациями Минтрансстроя, МГА, Минморфлота под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР (канд. экон. наук Л.Я. Лифшиц; Г.В. Большов; Т.Ф. Лосева; Г.Л. Санникова; Л.А. Платонова).

ВНЕСЕНЫ  НИИЭС Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом нормирования расхода строительных материалов Госстроя СССР (С.А. Новикова), Отделом норм и нормативов Госплана СССР (канд. экон. наук В.А. Королев; канд. техн. наук В.Л. Соколов; К.В. Ткачев).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства и Государственного планового комитета СССР от 29 декабря 1985 г. № 268/294.

ВЗАМЕН СН 499-77, СН 443-79, СН 526-80.

С введением в действие СНиП 5.01.17-85 утрачивают силу "Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог" (СН 499-77), "Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Морской транспорт. Воздушный транспорт. Метрополитены" (СН 443-79), "Нормы расходы труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Промышленное, транспортное, сельскохозяйственное, коммунальное строительство, связь. Объекты здравоохранения, просвещения, культуры и спорта. На 1000 м2 приведенной общей площади жилых зданий" (СН 526-80) в части норм расхода труб по объектам железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного транспорта, строительства автомобильных дорог и метрополитенов.

Общая часть

1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ при определении потребности в материальных ресурсах на строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик*.

_________________

* Потребность в материалах, изделиях и трубах на строительство отдельных объектов или их групп следует определять по проектно-сметной документации.

2. Нормы учитывают расход материалов, определенный по рабочим чертежам и сметным нормам исходя из объемов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией на объекты строительства, принятые для разработки норм, а также затраты материалов на устройство временных зданий и сооружений, включаемые в сводные сметные расчеты на строительство, и на работы, выполняемые за счет накладных расходов, включая монтажную оснастку и приспособления для оснащения рабочих бригад.

3. В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий, а также узлов и деталей трубопроводов.

4. Нормы расхода стали определены в  стали класса А-I и марки Ст3 и учитывают расход на:

изготовление арматуры и закладных деталей для сборных и монолитных железобетонных конструкций;

изготовление стальных конструкций согласно "Перечню стальных конструкций, стоимость которых включается в объемы строительно-монтажных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) - исполнителям работ", утвержденному Госстроем СССР;

изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);

выполнение строительно-монтажных работ - кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, по теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов и других.

Нормы расхода стали не учитывают расход стального шпунта для производства работ (кроме шпунта, предусмотренного проектом в качестве постоянного элемента конструкций в железнодорожном, воздушном, автомобильном транспорте), литья, поковок, штамповок, метизов (выпускаемых промышленностью), проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке, пружинных и катковых опор под трубопроводы, а также металлических балок для крепления котлованов при сооружении метрополитенов.

5. Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление окон, дверей, витрин и витражей, подвесных потолков и на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов.

6. Нормы учитывают расход цемента на изготовление бетонов и растворов всех видов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объем производства которых устанавливаются Госпланом СССР).

Нормы определены, исходя из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке "Типовых норм расхода цемента для приготовления бетонов сборных и монолитных, бетонных, железобетонных изделий и конструкций", утвержденных Госстроем СССР.

7. Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки 400.

Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки 400, то к средней расчетной норме расхода цемента следует вводить поправку П, %, на марочную прочность, рассчитываемую по формуле

где МЦ - средняя марка поставляемого цемента;

0,1 - средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10%) на 100 единиц марки цемента.

8. В нормах расхода пиломатериалов, круглых лесоматериалов, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и клееной фанеры учтен их расход на изготовление деревянных и клеефанерных конструкций и столярных изделий (включая встроенные шкафы), предусмотренных  проектом.

Нормы расхода пиломатериалов определены в необрезных пиломатериалах.

В нормах не учтен расход:

лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, на устройство лежневых дорог, на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий;

пиломатериалов для оснований под щитовой паркет и паркетную доску.

9. Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла: оконного, витринного неполированного, армированного, узорчатого, солнцезащитного, плоского закаленного и стеклопакетов, применяемого для заполнения оконных и дверных проемов, фонарей, а также на устройство внутренних перегородок.

10. Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку фасадов зданий.

11. Для окраски столярных изделий, трубопроводов, стальных и других конструкций нормами предусмотрено применение безолифной шпатлевки ОКС. Расход олифы и белил определен в соответствии с требованиями документов по проектированию и строительству и "Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов", утвержденных Госстроем СССР.

Нормы не учитывают расход олифы на огрунтовку металлических конструкций и столярных изделий, различных видов красок и лакокрасочных материалов.

12. В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.

13. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, грунтовок, асфальтобетонных и асфальтопесчаных смесей и битумных эмульсий, но не учитывают расход его на антикоррозионную защиту магистральных трубопроводов.

14. Нормы учитывают расход труб на:

все виды санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов;

защиту проводов и кабелей;

изготовление тепловых панелей, регистров, полотенцесушителей, грязевиков и гибких компенсаторов, изогнутых из труб;

изготовление фасонных соединительных деталей (из стальных труб) для чугунных и других напорных трубопроводов;

обустройство всех сооружений на внеплощадочных сетях (насосных станций, станций перекачки, очистных сооружений и т.п.);

сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерного, спринклерного, газового и др.);

устройство сетей временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;

устройство сетей, выполняемых за счет накладных расходов.

Для монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики нормами учтен расход только водогазопроводных и тонкостенных электросварных труб.

Нормы учитывают также отходы и потери труб при производстве строительно-монтажных работ и при изготовлении узлов и деталей трубопроводов.

Нормы расхода стальных водогазопроводных труб определены с учетом применения неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб - на водопровод.

Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.

15. Нормы не учитывают расход труб на сооружение:

внеплощадочных сетей предприятий;

сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации городов и поселков, а также трубопроводов, прокладываемых между инженерными сооружениями городского водоснабжения и канализации;

технологических трубопроводов, прокладываемых между предприятиями для транспортирования различных продуктов.

16. Нормы не учитывают расход труб на производство работ гидромеханизированных, по временному и постоянному водопонижению, по замораживанию грунтов, а также расход труб на изготовление котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (КВОиТ).

Нормы не учитывают расход труб (за исключением водогазопроводных и тонкостенных электросварных) на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

17. Нормами не учтены трубы тонкостенные бесшовные холоднодеформированные.

18. Потребность во всех видах труб, необходимых для сооружения внеплощадочных сетей, а также на другие нужды, указанные в пп. 15 -17, определяется на основании проектно-сметной документации и объемов работ на планируемый год.

К внеплощадочным сетям относятся:

сети водопровода от источников водоснабжения до точки ввода на территорию площадки;

сети канализации от границы площадки объекта до коллекторов, узлов очистных сооружений или до места сброса;

тепловые сети, прокладываемые от источников теплоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельных, магистральных сетей) до границы территории площадки;

сети газоснабжения, прокладываемые от газораспределительной станции до газораспределительного пункта предприятия;

технологические трубопроводы, прокладываемые вне территории площадки, по которым транспортируются сырье, полуфабрикаты, пар, топливо, реагенты, готовый продукт, отходы производства и др.

19. Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25°С. При других расчетных температурах к средним расчетным нормам необходимо применять коэффициенты, принимаемые для ближайшей к расчетной температуре по следующей таблице:

| Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент |
| --- | --- |
| -10 | 0,68 |
| -15 | 0,802 |
| -20 | 0,916 |
| -25 | 1 |
| -30 | 1,098 |
| -35 | 1,15 |
| -40 | 1,187 |
| -45 | 1,2 |
| -50 | 1,221 |

20. Нормы учитывают расход железнодорожных рельсов широкой (новые и старогодные) и узкой колеи для внутренних подъездных путей, а также рельсов для мостовых кранов.

Нормы не учитывают расход рельсов на сооружение трамвайных путей и на временные подкрановые пути монтажных кранов, используемых при производстве строительно-монтажных работ.

21. Нормы расхода материалов не учитывают особенностей строительства в сейсмических районах.

При строительстве в районах с сейсмичностью 7-9 баллов к средним нормам следует вводить коэффициенты, приведенные в обязательном приложении 1.

22. Нормы определены для условий строительства в базисном районе (Московская обл.) и не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.

При определении средних расчетных норм необходимо применять отраслевые коэффициенты изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по районам СССР, разработанные министерствами и ведомствами СССР и утвержденные Госстроем СССР и Госпланом СССР в 1977 - 1978 гг., и учитывать дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время, K согласно обязательным приложениям 2 и 3.

23. Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных работах и хранении на складах.

24. Нормы определены в сметных ценах 1969 г.

При пересчете норм в сметные цены, введенные с 1 января 1984 г., нормы следует умножать на соответствующие коэффициенты, приведенные в обязательном приложении 4.

Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ

Таблица 1

| Объекты строительства | Код | Сталь класса А-I и марки Ст3, т | Трубы стальные для строительных конструкций, т |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе на |
| конструкции и изделия сборные железобетонные | монолитный железобетон | конструкции строительные стальные | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | прочие работы |
|  | Железнодорожный транспорт |
| Однопутные железные дороги - комплекс |

69001*

69010

286

261

108

89

7

8

157

151

1

1

13

12

1

1

__________________

* Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге.

| Из него: |
| --- |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | 34 | 19 | 1 | 3 | - | 11 | - |
| искусственные сооружения | 69030 | 683 | 177 | 18 | 474 | - | 14 | 10 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | 327 | 170 | 19 | 113 | 2 | 13 | 0,6 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | 172 | 100 | 37 | 20 | 2 | 13 | 0,1 |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |

69080

69090

296

251

188

169

10

11

84

58

1

1

13

12

0,5

| 0,6 |
| --- |
| Из него: |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | 81 | 60 | - | 11 | - | 10 | - |
| искусственные сооружения | 69130 | 793 | 453 | 28 | 298 | - | 14 | 3,5 |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | 46 | 32 | - | 4 | - | 10 | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | 403 | 267 | 8 | 96 | 1 | 31 | 1 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |

69180

69190

607

702

401

645

1

-

184

| 33 | - |
| --- | --- |

21

| 24 | - |
| --- | --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | 306 | 152 | 106 | 19 | 1 | 28 | - |
| Вокзалы | 69210 | 389 | 88 | 34 | 210 | 3 | 54 | 1 |
| Развитие станций | 69220 | 251 | 128 | 9 | 97 | 1 | 16 | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | 236 | 194 | 1 | 22 | - | 19 | - |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | 560 | 310 | 6 | 232 | - | 12 | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | 934 | 233 | 114 | 575 | - | 12 | - |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | 250 | 10 | 29 | 150 | - | 61 | - |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 835 | 506 | 76 | 215 | 2 | 36 | - |
| Технические станции обслуживания: |
| новое строительство | 69280 | 295 | 129 | 70 | 60 | 4 | 32 | - |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 269 | 97 | 57 | 78 | - | 37 | - |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 411 | 193 | 51 | 127 | 2 | 38 | 1 |
| Депо по ремонту локомотивов: |
| новое строительство | 69390 | 452 | 241 | 34 | 144 | 2 | 31 | - |
| реконструкция | 69400 | 404 | 224 | 55 | 84 | 1 | 40 | - |
| Депо по ремонту вагонов: |
| новое строительство | 69420 | 557 | 268 | 20 | 223 | 2 | 44 | - |
| реконструкция | 69430 | 456 | 148 | 61 | 169 | 3 | 75 | - |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | 261 | 136 | 15 | 91 | - | 19 | - |
| Воздушный транспорт |
| Аэропорт – комплекс | 74001 | 313 | 124 | 113 | 46 | 1 | 29 | - |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
| новое строительство | 74010 | 420 | 25 | 382 | 1 | 1 | 11 | - |
| реконструкция | 74011 | 335 | 17 | 303 | 3 | - | 12 | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 95 | 53 | 3 | 20 | - | 19 | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 497 | 280 | 73 | 88 | 2 | 54 | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 525 | 301 | 83 | 93 | 4 | 44 | - |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | 1069 | 109 | 267 | 617 | 4 | 72 | 9 |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | 447 | 110 | 48 | 236 | 3 | 50 | - |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | 272 | 141 | 42 | 51 | 4 | 34 | 1,7 |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | 33 | 24 | - | 9 | - | - | - |
| Морской транспорт |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 412 | 213 | 94 | 75 | 5 | 25 | 0,1 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | 29 | 6 | 1 | 5 | - | 17 | - |
| Берегоукрепление | 71260 | 232 | 195 | 15 | 5 | - | 17 | - |
| Причалы с конструкциями: |
| из железобетона | 71001 | 871 | 708 | 71 | 73 | - | 19 | - |
| " металлического шпунта | 71002 | 508 | 246 | 110 | 134 | - | 18 | 0,5 |
| " массивовой кладки | 71003 | 105 | 42 | 37 | 9 | - | 17 | 0,9 |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | 69 | 42 | 4 | 6 | - | 17 | - |
| Склады закрытые | 71004 | 669 | 359 | 31 | 235 | 3 | 41 | - |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 510 | 228 | 109 | 145 | 4 | 24 | - |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
| Авторемонтные заводы: |
| новое строительство | 72640 | 421 | 282 | 70 | 35 | 1 | 33 | 33 |
| реконструкция | 72641 | 379 | 167 | 53 | 119 | 1 | 39 | - |
| Таксомоторные парки | 72020 | 586 | 310 | 109 | 134 | 2 | 31 | 27 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | 320 | 176 | 27 | 76 | 2 | 39 | 3 |
| Гаражи и автобазы | 72001 | 394 | 228 | 45 | 72 | 2 | 47 | 1 |
| Автомобильные дороги – комплекс: |
| с цементно-бетонным покрытием: |
| новое строительство | 72550 | 138 | 84 | 27 | 16 | - | 11 | - |
| реконструкция | 72551 | 123 | 69 | 28 | 15 | - | 11 | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |
| новое строительство | 72560 | 138 | 97 | 10 | 20 | - | 11 | - |
| реконструкция | 72561 | 121 | 84 | 15 | 11 | - | 11 | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
| новое строительство | 72570 | 134 | 95 | 1 | 27 | - | 11 | - |
| реконструкция | 72571 | 118 | 80 | 15 | 11 | - | 12 | - |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |
| новое строительство | 72580 | 109 | 85 | 6 | 4 | - | 14 | - |
| реконструкция | 72581 | 101 | 80 | 1 | 9 | - | 11 | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
| новое строительство | 72590 | 326 | 151 | 20 | 145 | - | 10 | - |
| реконструкция | 72591 | 290 | 184 | 57 | 38 | - | 11 | 1 |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | 506 | 389 | 64 | 45 | 1 | 7 | - |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | 216 | 132 | 18 | 43 | - | 23 | 1 |
| Метрополитены |
| Метрополитены - комплексы | 73500 | 465 | 329 | 40 | 42 | 1 | 53 | 3 |
| Из них: |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | 756 | 545 | 109 | 51 | 1 | 50 | 4 |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | 476 | 237 | 34 | 151 | - | 54 | 11 |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | 349 | 244 | 30 | 45 | - | 30 | 3 |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | 261 | 107 | 29 | 95 | - | 30 | 9 |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | 218 | 112 | 24 | 51 | - | 31 | 10 |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |
| открытый способ работ | 73650 | 490 | 388 | 17 | 20 | 1 | 64 | 1 |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | 260 | 172 | 7 | 27 | - | 54 | 1 |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | 101 | 35 | 6 | 22 | - | 38 | 4 |

Таблица 2

| Объекты строительства | Код | Прокат алюминиевый, т | Канаты стальные (трос), т | Рельсы, т | Переводы стрелочные, компл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
| железнодорожные | для мостовых кранов | широкой колеи | узкой колеи |
|  | широкой колеи | узкой колеи |
|  | Железнодорожный транспорт |
|  | Однопутные железные дороги - комплекс |

69001*

| 69010 | - | - |
| --- | --- | --- |

0,2

| - | 315,9 | 0,3 | - | 1,3 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________________

* Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге.

| Из него: |
| --- |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| искусственные сооружения | 69030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |

69080

| 69090 | - | - | - | 424 | 0,06 | - | 6,3 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Из него: |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| искусственные сооружения | 69130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |

69180

| 69190 | - | - |
| --- | --- | --- |

2

| - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вокзалы | 69210 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Развитие станций | 69220 | - | - | 0,4 | 565,6 | - | - | 47,8 | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | - | - | 4 | 39,8 | 0,74 | 0,053 | 1,05 | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | - | - | - | 115,3 | - | - | - | - |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | - | - | - | 32,7 | 19 | - | - | 1,7 |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 143,8 | - | 11,9 | 2,7 | - |
| Технические станции обслуживания: |
|  | новое строительство | 69280 | - | - | - | 112 | - | - | 1,3 | - |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 0,2 | - | - | 393 | - | - | 16 | - |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 3,8 | 1,2 | - | 144,2 | - | 1,1 | 7,4 | - |
| Депо по ремонту локомотивов: |
|  | новое строительство | 69390 | - | - | - | 148,08 | - | - | 4,21 | - |
| реконструкция | 69400 | 0,1 | - | 0,1 | 45 | 4 | 3 | 1 | - |
| Депо по ремонту вагонов: |
|  | новое строительство | 69420 | - | - | - | 87,7 | 0,09 | - | 2,77 | - |
| реконструкция | 69430 | - | - | - | 113 | 0,3 | 8 | 1 | - |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Воздушный транспорт |
|  | Аэропорт - комплекс | 74001 | 5,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
|  | новое строительство | 74010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 74011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 0,2 | - | 2,1 | - | - | - | - | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 26 | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и Пормстройпроект.) | 74070 | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Морской транспорт |
|  | Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Берегоукрепление | 71260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Причалы с конструкциями: |
|  | из железобетона | 71001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| " металлического шпунта | 71002 | - | - | 2,2 | - | - | - | - | - |
| " массивовой кладки | 71003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Склады закрытые | 71004 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
|  | Авторемонтные заводы: |
|  | новое строительство | 72640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 72641 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Таксомоторные парки | 72020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гаражи и автобазы | 72001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильные дороги - комплекс: |
|  | с цементно-бетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72550 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 72551 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72560 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 72561 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
|  | новое строительство | 72570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 72571 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |
|  | новое строительство | 72580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 72581 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
|  | новое строительство | 72590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 72591 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Метрополитены |
|  | Метрополитены – комплексы | 73500 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Из них: |
|  | станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |
|  | колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |
|  | открытый способ работ | 73650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

| Объекты строительства | Код | Цемент, т |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе на |
|  | конструкции и изделия сборные железобетонные | сборный бетон | монолитный железобетон | монолитный бетон | раствор |
| Железнодорожный транспорт |
|  | Однопутные железные дороги - комплекс |

69001*

69010

662

652

256

230

67

65

51

56

240

255

48

46

__________________

* Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге.

| Из него: |
| --- |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | 114 | 71 | 1 | 3 | 16 | 23 |
| искусственные сооружения | 69030 | 1609 | 450 | 186 | 135 | 802 | 36 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | 1278 | 511 | 75 | 254 | 324 | 114 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | 548 | 275 | 6 | 54 | 146 | 67 |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |

69080

69090

548

521

312

288

41

39

30

26

132

138

33

| 30 |
| --- |
| Из него: |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | 165 | 127 | 6 | - | 14 | 18 |
| искусственные сооружения | 69130 | 1555 | 693 | 241 | 176 | 397 | 48 |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | 81 | 56 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | 1465 | 701 | 76 | 75 | 391 | 222 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |

69180

69190

843

1170

652

765

56

4

6

-

54

271

75

| 130 |
| --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | 1046 | 351 | 185 | 201 | 247 | 62 |
| Вокзалы | 69210 | 1121 | 393 | 7 | 191 | 272 | 258 |
| Развитие станций | 69220 | 507 | 212 | 20 | 39 | 169 | 67 |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | 594 | 358 | 15 | 14 | 83 | 124 |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | 828 | 569 | 45 | 19 | 99 | 96 |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | 955 | 481 | 125 | 245 | 91 | 13 |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | 2396 | 64 | 57 | 86 | 1908 | 281 |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 1694 | 709 | 181 | 186 | 434 | 184 |
| Технические станции обслуживания: |
|  | новое строительство | 69280 | 979 | 261 | 175 | 315 | 142 | 86 |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 687 | 281 | 25 | 201 | 90 | 90 |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 1332 | 412 | 172 | 337 | 236 | 175 |
| Депо по ремонту локомотивов: |
|  | новое строительство | 69390 | 1216 | 548 | 41 | 120 | 390 | 117 |
| реконструкция | 69400 | 1249 | 523 | 160 | 143 | 261 | 162 |
| Депо по ремонту вагонов: |
|  | новое строительство | 69420 | 1293 | 757 | 29 | 88 | 298 | 121 |
| реконструкция | 69430 | 1254 | 386 | 180 | 201 | 294 | 193 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | 1210 | 516 | 59 | 235 | 320 | 80 |
| Воздушный транспорт |
|  | Аэропорт - комплекс | 74001 | 2471 | 297 | 99 | 758 | 1240 | 77 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
|  | новое строительство | 74010 | 4655 | 63 | 5 | 2773 | 1806 | 8 |
| реконструкция | 74011 | 6022 | 40 | 20 | 2760 | 3195 | 7 |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 389 | 130 | 97 | 14 | 72 | 76 |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 1378 | 557 | 151 | 228 | 262 | 180 |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 1858 | 645 | 202 | 445 | 284 | 282 |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | 1522 | 278 | 65 | 662 | 352 | 165 |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | 1341 | 385 | 100 | 449 | 290 | 117 |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | 1183 | 350 | 110 | 202 | 402 | 119 |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | 127 | 45 | 6 | - | 33 | 43 |
| Морской транспорт |
|  | Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 1581 | 385 | 76 | 824 | 228 | 68 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | 4640 | 35 | 4 | 8 | 4568 | 25 |
| Берегоукрепление | 71260 | 2691 | 321 | 1804 | 37 | 510 | 19 |
| Причалы с конструкциями: |
|  | из железобетона | 71001 | 1431 | 872 | 5 | 265 | 263 | 26 |
| " металлического шпунта | 71002 | 778 | 368 | 5 | 332 | 42 | 31 |
| " массивовой кладки | 71003 | 2244 | 32 | 56 | 372 | 1766 | 18 |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | 107 | 61 | 3 | 10 | 18 | 15 |
| Склады закрытые | 71004 | 1412 | 781 | 11 | 157 | 321 | 142 |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 1525 | 409 | 101 | 379 | 547 | 89 |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
|  | Авторемонтные заводы: |
|  | новое строительство | 72640 | 1668 | 521 | 240 | 197 | 631 | 79 |
| реконструкция | 72641 | 1313 | 457 | 91 | 223 | 356 | 186 |
| Таксомоторные парки | 72020 | 1526 | 610 | 75 | 405 | 246 | 190 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | 796 | 365 | 37 | 132 | 166 | 96 |
| Гаражи и автобазы | 72001 | 1604 | 550 | 141 | 488 | 327 | 98 |
| Автомобильные дороги – комплекс: |
|  | с цементно-бетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72550 | 3430 | 250 | 385 | 195 | 2546 | 54 |
| реконструкция | 72551 | 2775 | 177 | 9 | 126 | 2447 | 16 |
| с асфальтобетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72560 | 727 | 335 | 60 | 50 | 228 | 54 |
| реконструкция | 72561 | 321 | 201 | 25 | 33 | 16 | 46 |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
|  | новое строительство | 72570 | 1720 | 985 | 310 | 129 | 45 | 251 |
| реконструкция | 72571 | 761 | 221 | 80 | 8 | 433 | 19 |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |
|  | новое строительство | 72580 | 482 | 285 | 17 | 32 | 95 | 53 |
| реконструкция | 72581 | 380 | 228 | 96 | 2 | 33 | 21 |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
|  | новое строительство | 72590 | 790 | 298 | 199 | 135 | 119 | 39 |
| реконструкция | 72591 | 1038 | 270 | 12 | 85 | 609 | 62 |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | 1650 | 1076 | - | 420 | 95 | 59 |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | 649 | 333 | 51 | 86 | 115 | 64 |
| Метрополитены |
|  | Метрополитены – комплексы | 73500 | 1176 | 488 | 13 | 106 | 347 | 222 |
| Из них: |
|  | станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | 1424 | 635 | 22 | 257 | 325 | 185 |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |
|  | колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | 908 | 348 | 9 | 155 | 251 | 145 |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | 1135 | 437 | 7 | 210 | 296 | 185 |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | 699 | 168 | 4 | 125 | 235 | 167 |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | 718 | 180 | 4 | 131 | 232 | 171 |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |
|  | открытый способ работ | 73650 | 1072 | 454 | 9 | 84 | 421 | 104 |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | 1548 | 623 | 8 | 47 | 361 | 509 |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | 515 | 40 | 5 | 33 | 277 | 160 |

Таблица 4

| Объекты строительства | Код | Конструкции и изделия сборные железобетонные, м3 | Сборный бетон, м3 | Монолитный железобетон, м3 | Монолитный бетон, м3 | Раствор, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожный транспорт |
| Однопутные железные дороги - комплекс |

69001*

69010

673

589

189

184

121

130

729

768

127

122

__________________

* Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге.

| Из него: |
| --- |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | 263 | 4 | 15 | 64 | 78 |
| искусственные сооружения | 69030 | 967 | 532 | 271 | 2187 | 122 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | 1703 | 300 | 868 | 1143 | 484 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | 1034 | 22 | 219 | 729 | 267 |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |

69080

69090

949

841

215

203

122

139

373

440

139

| 135 |
| --- |
| Из него: |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | 413 | 22 | - | 56 | 60 |
| искусственные сооружения | 69130 | 2059 | 844 | 572 | 1606 | 168 |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | 148 | 4 | 4 | 34 | 48 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | 2197 | 304 | 213 | 1669 | 767 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |

69180

69190

1691

1935

209

13

15

-

207

816

220

| 374 |
| --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | 1234 | 836 | 744 | 1048 | 348 |
| Вокзалы | 69210 | 1110 | 29 | 644 | 962 | 1360 |
| Развитие станций | 69220 | 731 | 97 | 136 | 716 | 308 |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | 1138 | 67 | 48 | 331 | 429 |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | 1578 | 184 | 56 | 295 | 220 |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | 1478 | 502 | 841 | 454 | 67 |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | 125 | 180 | 253 | 5803 | 761 |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 2299 | 686 | 541 | 1659 | 616 |
| Технические станции обслуживания: |
| новое строительство | 69280 | 873 | 672 | 1062 | 488 | 450 |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 826 | 106 | 631 | 398 | 446 |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 1776 | 687 | 1124 | 909 | 700 |
| Депо по ремонту локомотивов: |
| новое строительство | 69390 | 2744 | 217 | 580 | 2166 | 650 |
| реконструкция | 69400 | 1705 | 631 | 512 | 1251 | 783 |
| Депо по ремонту вагонов: |
| новое строительство | 69420 | 2880 | 144 | 310 | 1155 | 505 |
| реконструкция | 69430 | 1250 | 674 | 867 | 1455 | 1071 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | 1360 | 240 | 690 | 915 | 390 |
| Воздушный транспорт |
| Аэропорт - комплекс | 74001 | 891 | 309 | 2106 | 3559 | 308 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
| новое строительство | 74010 | 190 | 17 | 9244 | 6944 | 29 |
| реконструкция | 74011 | 127 | 74 | 7262 | 8408 | 28 |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 433 | 443 | 46 | 372 | 306 |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 1740 | 540 | 759 | 1104 | 631 |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 1898 | 720 | 1436 | 931 | 1009 |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | 794 | 234 | 2135 | 1193 | 589 |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | 1099 | 456 | 1247 | 1022 | 468 |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | 1230 | 393 | 775 | 1391 | 406 |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | 203 | 29 | - | 146 | 193 |
| Морской транспорт |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 1085 | 189 | 2326 | 780 | 236 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | 80 | 10 | 25 | 12308 | 64 |
| Берегоукрепление | 71260 | 628 | 4790 | 94 | 1458 | 62 |
| Причалы с конструкциями: |
| из железобетона | 71001 | 2006 | 10 | 502 | 581 | 63 |
| " металлического шпунта | 71002 | 882 | 11 | 804 | 120 | 75 |
| " массивовой кладки | 71003 | 80 | 187 | 955 | 5897 | 59 |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | 249 | 10 | 35 | 72 | 58 |
| Склады закрытые | 71004 | 2217 | 43 | 524 | 1165 | 491 |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 1363 | 335 | 1264 | 2187 | 307 |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
| Авторемонтные заводы: |
| новое строительство | 72640 | 1728 | 1008 | 672 | 2862 | 396 |
| реконструкция | 72641 | 1548 | 406 | 770 | 1509 | 641 |
| Таксомоторные парки | 72020 | 2148 | 298 | 1351 | 987 | 956 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | 1367 | 184 | 489 | 806 | 524 |
| Гаражи и автобазы | 72001 | 1826 | 706 | 1620 | 1637 | 490 |
| Автомобильные дороги - комплекс: |
| с цементно-бетонным покрытием: |
| новое строительство | 72550 | 522 | 665 | 278 | 4855 | 112 |
| реконструкция | 72551 | 457 | 34 | 339 | 7690 | 48 |
| с асфальтобетонным покрытием: |
| новое строительство | 72560 | 870 | 248 | 123 | 463 | 135 |
| реконструкция | 72561 | 504 | 77 | 112 | 52 | 62 |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
| новое строительство | 72570 | 1820 | 742 | 222 | 42 | 503 |
| реконструкция | 72571 | 554 | 340 | 17 | 2434 | 53 |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |
| новое строительство | 72580 | 867 | 60 | 90 | 317 | 175 |
| реконструкция | 72581 | 569 | 360 | 5 | 119 | 57 |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
| новое строительство | 72590 | 637 | 397 | 263 | 241 | 85 |
| реконструкция | 72591 | 648 | 45 | 246 | 2325 | 107 |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | 2236 | - | 1011 | 258 | 125 |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | 725 | 122 | 246 | 403 | 285 |
| Метрополитены |
| Метрополитены - комплексы | 73500 | 1421 | 44 | 352 | 1158 | 765 |
| Из них: |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | 1951 | 86 | 757 | 1035 | 662 |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | 846 | 32 | 300 | 685 | 519 |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | 934 | 23 | 475 | 665 | 617 |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | 450 | 14 | 416 | 809 | 597 |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | 500 | 15 | 379 | 871 | 610 |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |
| открытый способ работ | 73650 | 1580 | 36 | 224 | 1586 | 458 |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | 1559 | 28 | 114 | 1032 | 1575 |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | 134 | 21 | 95 | 966 | 798 |

Таблица 5

| Объекты строительства | Код | Лесоматериалы круглые, м3 | Пиломатериалы, м3 | Плиты древесноволокнистые, м2 | Плиты древесностружечные, м3 | Фанера клееная, м3 | Изделия деревянные для паркетных покрытий (паркет), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| твердые (включая полутвердые и сверхтвердые) | изоляционные | изоляционно-отделочные |
|  | Железнодорожный транспорт |
|  | Однопутные железные дороги - комплекс |

69001*

69010

154

156

333

336

62

| 55 | - |
| --- | --- |

7

7

0,7

0,8

0,1

| 0,1 | - |
| --- | --- |

__________________

* Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге.

| Из него: |
| --- |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | 107 | 267 | 43 | - | 12 | 0,5 | 0,1 | - |
| искусственные сооружения | 69030 | 258 | 455 | - | - | - | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | 176 | 423 | 608 | - | - | 8 | 0,2 | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69 050 | 180 | 374 | - | - | - | - | - | - |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |

69080

69090

121

117

312

312

51

31

3

| 4 | - |
| --- | --- |

0,3

0,3

0,1

| 0,1 | - |
| --- | --- |
| Из него: |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | 87 | 233 | 1 | - | - | - | - | - |
| искусственные сооружения | 69130 | 282 | 512 | - | - | - | - | - | - |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | 70 | 222 | - | - | - | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | 103 | 623 | 639 | 69 | - | 6 | 0,6 | - |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |

69180

69190

122

76

304

290

121

| - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

-

| 2 | - |
| --- | --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | 148 | 453 | - | - | - | - | - | - |
| Вокзалы | 69210 | 133 | 298 | 462 | - | - | 9 | 0,7 | 727 |
| Развитие станций | 69220 | 100 | 374 | 165 | 53 | - | 2 | 1 | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | 86 | 346 | 120 | - | - | 3 | 0,4 | - |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | 83 | 302 | 100 | - | - | - | 0,3 | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | 171 | 339 | - | - | - | - | - | - |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | 403 | 502 | 45 | - | - | - | - | - |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 78 | 367 | 206 | - | 2 | - | 0,3 | - |
| Технические станции обслуживания: |
|  | новое строительство | 69280 | 81 | 246 | 224 | - | - | - | - | - |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 87 | 250 | 233 | - | 1 | - | - | - |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 95 | 519 | 356 | - | 4 | - | - | - |
| Депо по ремонту локомотивов: |
|  | новое строительство | 69390 | 78 | 367 | 205 | - | - | 11 | - | - |
| реконструкция | 69400 | 79 | 264 | 762 | 2 | - | - | - | 60 |
| Депо по ремонту вагонов: |
|  | новое строительство | 69420 | 78 | 367 | 130 | - | - | 14 | - | - |
| реконструкция | 69430 | 83 | 318 | 242 | - | - | 16 | - | 22 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | 140 | 369 | 486 | - | - | 7 | 0,3 | - |
| Воздушный транспорт |
|  | Аэропорт - комплекс | 74001 | 39 | 227 | 419 | 494 | - | 1 | - | - |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
|  | новое строительство | 74010 | 28 | 182 | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 74011 | 27 | 156 | - | - | - | - | - | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 34 | 265 | 234 | 67 | - | - | - | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 81 | 226 | 798 | 2364 | - | - | - | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 67 | 296 | 1114 | - | - | - | - | - |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | 103 | 292 | 611 | - | - | 10 | 0,1 |
|  | Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | 74 | 212 | 633 | 81 | - | - | - | - |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | 82 | 201 | 598 | - | - | 2 | 0,1 | - |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | 65 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| Морской транспорт |
|  | Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 102 | 224 | 125 | 34 | 1 | 1 | 0,1 | 35 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | 58 | 195 | 17 | - | - | - | - | - |
| Берегоукрепление | 71260 | 70 | 140 | 17 | - | - | - | - | - |
| Причалы с конструкциями: |
|  | - | - | - | - | - |
| из железобетона | 71001 | 112 | 155 | 17 |
|  | " металлического шпунта | 71002 | 115 | 200 | 17 | - | - | - | - | - |
| " массивовой кладки | 71003 | 58 | 138 | 17 | - | - | - | - | - |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | 80 | 152 | 17 | - | - | - | - | - |
| Склады закрытые | 71004 | 61 | 230 | 86 | - | - | - | - | - |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 113 | 217 | 16 | - | - | - | 0,1 | - |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
|  | Авторемонтные заводы: |
|  | новое строительство | 72640 | 78 | 229 | 17 | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 72641 | 78 | 207 | 438 | - | - | 8 | - | 122 |
| Таксомоторные парки | 72020 | 87 | 309 | 18 | - | - | 1 | 4 | - |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | 72 | 337 | 231 | - | - | - | 2 | - |
| Гаражи и автобазы | 72001 | 70 | 340 | 137 | - | - | - | - | - |
| Автомобильные дороги – комплекс |
|  | с цементно-бетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72550 | 121 | 311 | 101 | 9 | - | 0,2 | - | - |
| реконструкция | 72551 | 74 | 218 | - | - | - | - | - | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72560 | 94 | 266 | 59 | 9 | 1 | 3 | 0,2 | - |
| реконструкция | 72561 | 70 | 196 | - | - | - | - | - | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
|  | новое строительство | 72570 | 121 | 223 | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 72571 | 63 | 204 | - | - | - | - | - | - |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |
|  | новое строительство | 72580 | 80 | 229 | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 72581 | 66 | 203 | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
|  | новое строительство | 72590 | 84 | 252 | 20 | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 72591 | 70 | 261 | - | - | - | - | - | - |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | 266 | 515 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | 74 | 293 | 99 | - | - | - | 1 | - |
| Метрополитены |
|  | Метрополитены - комплексы | 73500 | 103 | 281 | 50 | 4 | 4 | - | 0,2 | - |
| Из них: |
|  | станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | 85 | 209 | 42 | 12 | 12 | - | 0,6 | - |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |
|  | колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | 145 | 328 | 105 | - | - | 0,2 | 0,6 | - |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | 248 | 318 | 107 | - | - | 0,3 | 0,3 | - |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | 133 | 241 | 88 | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | 133 | 246 | 91 | - | - | 0,3 | 0,2 | - |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |
|  | открытый способ работ | 73650 | 80 | 195 | 42 | - | - | - | - | - |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | 123 | 469 | 42 | - | - | - | - | - |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | 104 | 375 | 42 | - | - | - | - | - |

Таблица 6

| Объекты строительства | Код | Стекло | Стекло | Блоки | Стекло листовое | Линолеум | Плитки керамические, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оконное, м2 | профильное строительное, м2 | стеклянные пустотелые, м2 | полированное витринное, м2 | (рулоны и плитки), м2 | для полов | глазурованные для внутренней облицовки стен | кислотоупорные и термокислотоупорные |
| Железнодорожный транспорт |
|  | Однопутные железные дороги - комплекс |

69001*

69010

345

| 323 | - | - |
| --- | --- | --- |

6

-

55

47

60

20

57

| 24 | - |
| --- | --- |

__________________

* Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге.

| Из него: |
| --- |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | 301 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
| искусственные сооружения | 69030 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | 1185 | 154 | - | - | 805 | 361 | 390 | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | 290 | - | - | - | 7 | 43 | 47 | - |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |

69080

69090

368

| 327 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

62

44

99

18

90

22

1,7

| 2 |
| --- |
| Из него: |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | 263 | - | - | - | - | 4 | - | - |
| искусственные сооружения | 69130 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | 256 | - | - | - | - | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | 1516 | - | - | - | 914 | 156 | 410 | 50 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |

69180

69190

566

| 444 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

123

-

423

-

358

| - | - |
| --- | --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | 328 | - | - | - | 19 | 160 | 72 | - |
| Вокзалы | 69210 | 732 | 929 | - | 62 | - | 1067 | 611 | - |
| Развитие станций | 69220 | 423 | - | - | - | 47 | 15 | 22 | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | 672 | - | 25 | - | 324 | 187 | 250 | - |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | 672 | - | - | - | 130 | 395 | 217 | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 2536 | - | - | 3 | 290 | 355 | 419 | 6 |
| Технические станции обслуживания: |
|  | новое строительство | 69280 | 529 | 96 | - | - | 30 | 320 | 755 | 82 |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 445 | - | 20 | 19 | 551 | 360 | 230 | 2 |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 685 | - | 1 | - | 323 | 353 | 788 | 12 |
| Депо по ремонту локомотивов: |
|  | новое строительство | 69390 | 2522 | - | - | - | 300 | 350 | 420 | - |
| реконструкция | 69400 | 999 | 115 | 58 | 246 | 525 | 754 | 1243 | - |
| Депо по ремонту вагонов: |
|  | новое строительство | 69420 | 2420 | - | - | - | 250 | 350 | 420 | - |
| реконструкция | 69430 | 2274 | 74 | 3 | - | 24 | 1549 | 973 | - |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | 1005 | - | - | - | 644 | 290 | 312 | - |
| Воздушный транспорт |
|  | Аэропорт - комплекс | 74001 | 361 | - | 5 | 476 | 631 | 257 | 315 | 1 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
|  | новое строительство | 74010 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 74011 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 243 | - | - | 11 | 358 | 7 | - | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 140 | - | 10 | 2217 | 1555 | 638 | 966 | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 1767 | - | 11 | 122 | 1891 | 1118 | 16 | - |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | 310 | 672 | - | 750 | 105 | 705 | 725 | - |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | 350 | - | 11 | - | 303 | 430 | 418 | - |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | 563 | - | 8 | 57 | 1221 | 130 | 422 | - |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Морской транспорт |
|  | Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 260 | - | 42 | 49 | 231 | 234 | 330 | 1 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
| Берегоукрепление | 71260 | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
| Причалы с конструкциями: |
|  | из железобетона | 71001 | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
| " металлического шпунта | 71002 | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
| " массивовой кладки | 71003 | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
| Склады закрытые | 71004 | 127 | - | 765 | - | 134 | 47 | 251 | - |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 278 | - | 25 | - | 307 | 244 | 202 | - |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
|  | Авторемонтные заводы: |
|  | новое строительство | 72640 | 2008 | - | - | 532 | 601 | 1032 | 976 | - |
| реконструкция | 72641 | 1621 | 94 | 4 | - | 913 | 757 | 878 | 163 |
| Таксомоторные парки | 72020 | 900 | - | - | - | 105 | 1411 | 890 | 12 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | 786 | - | 171 | 132 | 347 | 4816 | 1520 | - |
| Гаражи и автобазы | 72001 | 1677 | - | 19 | - | 1316 | 634 | 1434 | 36 |
| Автомобильные дороги – комплекс: |
|  | с цементно-бетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72550 | 312 | - | 1 | 5 | 30 | 26 | 27 | - |
| реконструкция | 72551 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72560 | 253 | - | - | 6 | 14 | 19 | 35 | - |
| реконструкция | 72561 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
|  | новое строительство | 72570 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 72571 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| с гравийным, щебеночным или другими типами покрытий: |
|  | новое строительство | 72580 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 72581 | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
|  | новое строительство | 72590 | 250 | - | - | - | - | 9 | 12 | - |
| реконструкция | 72591 | 90 | - | - | - | - | - | - |
|  | Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | 600 | - | 85 | - | 174 | 400 | 360 | - |
| Метрополитены |
|  | Метрополитены - комплексы | 73500 | 94 | - | - | 1 | 34 | 92 | 127 | - |
| Из них: |
|  | станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | 96 | - | - | - | 116 | 264 | 339 | - |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |
|  | - |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | 93 | - | - | 2 | 47 | 113 | 250 | - |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | 93 | - | - | 2 | 8 | 103 | 323 | - |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | 93 | - | - | 2 | 6 | 78 | 229 | - |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | 93 | - | - | 2 | 6 | 78 | 245 | - |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |
|  | открытый способ работ | 73650 | 93 | - | - | - | - | 19 | - | - |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | 93 | - | - | - | - | 13 | - | - |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | 93 | - | - | - | - | 8 | - | - |

Таблица 7

| Объекты строительства | Код | Нефтебитум, т | Олифа, кг | Белила густотертые, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | из расхода "всего" битум строительный твердых марок | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
| всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
| Железнодорожный транспорт |
|  | Однопутные железные дороги - комплекс |

69001*

69010

46

44

1

1

3

| 2,4 | - |
| --- | --- |

868

832

6

6

688

718

7

7

__________________

* Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге.

| Из него: |
| --- |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | 48 | - | 2 | - | 729 | - | 258 | - |
| искусственные сооружения | 69030 | 29 | - | - | - | 911 | - | 1622 | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | 148 | - | 30 | - | 2330 | 15 | 1325 | 17 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | 26 | 2 | 1 | - | 327 | - | 160 | - |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |

69080

69090

45

41

1

1

2,4

| 1 | - |
| --- | --- |

805

706

5

5

314

304

6

| 6 |
| --- |
| Из него: |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | 40 | - | - | - | 314 | - | 129 | - |
| искусственные сооружения | 69130 | 33 | - | - | - | 441 | - | 554 | - |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | 12 | - | - | - | 443 | - | 128 | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | 149 | - | 12 | - | 3430 | 12 | 2142 | 13 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |

69180

69190

61

| 40 | - |
| --- | --- |

9

| 4 | - |
| --- | --- |

1122

| 406 | - |
| --- | --- |

306

| 131 | - |
| --- | --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | 28 | 1 | 1 | - | 582 | - | 298 | - |
| Вокзалы | 69210 | 152 | 1 | 21 | - | 2987 | - | 912 | - |
| Развитие станций | 69220 | 24 | - | - | - | 2079 | - | 745 | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | 67 | - | 5 | - | 2260 | - | 695 | - |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | 89 | - | 2 | - | 1553 | - | 417 | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | 34 | 1 | - | - | 1502 | - | 2241 | - |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | 12 | - | - | - | 374 | - | 161 | - |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 219 | 1 | 16 | - | 1334 | 18 | 1157 | 20 |
| Технические станции обслуживания: |
|  | новое строительство | 69280 | 278 | 1 | 27 | - | 562 | - | 252 | - |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 109 | - | 11 | - | 1063 | 25 | 499 | 28 |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 93 | 2 | 9 | - | 1966 | 38 | 1260 | 42 |
| Депо по ремонту локомотивов: |
|  | новое строительство | 69390 | 121 | - | 5 | - | 1307 | - | 1110 | - |
| реконструкция | 69400 | 211 | 1 | 42 | - | 1216 | 175 | 934 | 134 |
| Депо по ремонту вагонов: |
|  | новое строительство | 69420 | 85 | - | 4 | - | 1032 | - | 420 | - |
| реконструкция | 69430 | 104 | 1 | 12 | - | 1036 | 25 | 415 | 28 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | 24 | - | 1 | - | 1864 | - | 1060 | - |
| Воздушный транспорт |
|  | Аэропорт - комплекс | 74001 | 89 | - | 6 | - | 1138 | 1 | 916 | 1 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
|  | новое строительство | 74010 | 124 | 0,6 | - | - | 427 | - | 387 | - |
| реконструкция | 74011 | 115 | 0,1 | - | - | 427 | - | 387 | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 61 | - | 3 | - | 957 | - | 735 | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 119 | 0,7 | 15 | - | 1535 | - | 1143 | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 128 | - | 20 | - | 3550 | - | 2725 | - |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | 144 | 0,3 | 17 | - | 2880 | 15 | 1664 | 16 |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | 121 | - | 9 | - | 1375 | 39 | 647 | 34 |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | 108 | - | 6 | - | 325 | - | 452 | - |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | 1 | - | - | - | 138 | - | 81 | - |
| Морской транспорт |
|  | Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 138 | 2 | 4 | - | 1017 | 75 | 413 | 83 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | 2 | - | - | - | 282 | - | 117 | - |
| Берегоукрепление | 71260 | 10 | - | - | - | 282 | - | 117 | - |
| Причалы с конструкциями: |
|  | из железобетона | 71001 | 6 | - | - | - | 285 | - | 117 | - |
| " металлического шпунта | 71002 | 22 | - | - | - | 340 | - | 132 | - |
| " массивовой кладки | 71003 | 5 | - | - | - | 295 | - | 118 | - |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | 4 | - | - | - | 285 | - | 117 | - |
| Склады закрытые | 71004 | 360 | 2 | 38 | - | 786 | 80 | 460 | 88 |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 89 | 1 | - | - | 802 | 12 | 457 | 13 |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
|  | Авторемонтные заводы: |
|  | новое строительство | 72640 | 178 | 1 | 15 | - | 962 | 18 | 521 | 20 |
| реконструкция | 72641 | 92 | 1 | 15 | - | 1244 | 58 | 527 | 63 |
| Таксомоторные парки | 72020 | 149 | 1 | 10 | - | 971 | 35 | 727 | 38 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | 152 | 1 | 8 | - | 893 | 40 | 651 | 44 |
| Гаражи и автобазы | 72001 | 399 | 1 | 11 | - | 1662 | 52 | 885 | 57 |
| Автомобильные дороги – комплекс |
|  | с цементно-бетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72550 | 158 | - | - | - | 335 | - | 181 | - |
| реконструкция | 72551 | 165 | - | - | - | 272 | - | 120 | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72560 | 1085 | - | - | - | 362 | - | 165 | - |
| реконструкция | 72561 | 1002 | - | 143 | - | 272 | - | 125 | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
|  | новое строительство | 72570 | 1205 | - | - | - | 272 | - | 122 | - |
| реконструкция | 72571 | 1062 | - | 143 | - | 272 | - | 125 | - |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |
|  | новое строительство | 72580 | 112 | - | - | - | 216 | - | 138 | - |
| реконструкция | 72581 | 750 | - | - | - | 277 | - | 127 | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
|  | новое строительство | 72590 | 359 | - | - | - | 343 | - | 143 | - |
| реконструкция | 72591 | 109 | - | 17 | - | 272 | - | 120 | - |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | 42 | - | 5 | - | 272 | 3 | 120 | 4 |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | 132 | - | 4 | - | 555 | 13 | 395 | 14 |
| Метрополитены |
|  | Метрополитены - комплексы | 73500 | 84 | 1 | - | - | 392 | 4 | 262 | 4 |
| Из них: |
|  | станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | 103 | - | - | - | 500 | 4 | 413 | 4 |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |
|  | колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | 32 | 1 | - | - | 513 | 4 | 298 | 4 |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | 40 | - | - | - | 498 | 2 | 308 | 2 |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | 32 | - | - | - | 439 | 2 | 255 | 2 |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | 29 | - | - | - | 448 | 4 | 264 | 4 |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |
|  | открытый способ работ | 73650 | 144 | 1 | - | - | 323 | 2 | 199 | 2 |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | 27 | 1 | - | - | 320 | 3 | 184 | 3 |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | 21 | - | - | - | 312 | 1 | 165 | 1 |

Таблица 8

| Объекты строительства | Код | Листы асбестоцементные, тыс. условных плиток | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе на теплоизоляцию | из расхода "всего" конструктивные | всего | в том числе на теплоизоляцию | из расхода "всего" материалы с применением фольги |
|  | промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
| промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
| Железнодорожный транспорт |
|  | Однопутные железные дороги - комплекс |

69001*

69010

5,4

| 5,6 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

3,3

3,1

0,2

| 0,2 | - | - |
| --- | --- | --- |

__________________

* Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге.

| Из него: |
| --- |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | 5,4 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| искусственные сооружения | 69030 | 2,7 | - | - | - | 3,5 | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | 31,5 | - | - | - | 14 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | 2,7 | - | - | - | 3,2 | 0,5 | - | - |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |

69080

69090

5

| 5,4 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

3,7

3,4

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

| 0,1 |
| --- |
| Из него: |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | 3,6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| искусственные сооружения | 69130 | 2,7 | - | - | - | 3,4 | - | - | - |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | 2,7 | - | - | - | 0,7 | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | 47,7 | - | - | - | 19,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации | 69180-----------69190 | 2,7------2,7 | - | - | - | 5----3,1 | - | - | - |
| водоснабжени, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | 2,7 | - | - | - | 5,8 | 0,5 | - | - |
| Вокзалы | 69210 | 3,6 | - | - | - | 15,1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Развитие станций | 69220 | 16,2 | - | - | - | 4 | 0,3 | - | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | 7,2 | - | - | - | 11,4 | 0,1 | - | - |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | 3,6 | - | - | - | 6,0 | 0,1 | - | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | 2,7 | - | - | - | 2,2 | 0,2 | - | - |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | 3,6 | - | - | - | 1,9 | - | - | - |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 21,6 | - | 2,8 |
| 29,4 | 0,8 | - | - |
| Технические станции обслуживания: |
|  | новое строительство | 69280 | 1,8 | - | - | - | 11 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 7,2 | - | 0,4 | - | 9,5 | - | - | - |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 1,8 | - | 33,6 | - | 14,5 | 1,2 | 0,2 | 0,2 |
| Депо по ремонту локомотивов: |
|  | новое строительство | 69390 | 7,2 | - | - | - | 29,4 | 0,5 | - | - |
| реконструкция | 69400 | 12,9 | - | 1,1 | - | 27,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Депо по ремонту вагонов: |
|  | новое строительство | 69420 | 7,2 | - | - | - | 25,5 | 0,7 | - | - |
| реконструкция | 69430 | 14,5 | - | 8,4 | - | 24,8 | 0,9 | 0,1 | - |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | 25,2 | - | - | - | 11,2 | - | - | - |
| Воздушный транспорт |
|  | Аэропорт - комплекс | 74001 | 6 | - | 0,7 | - | 30,5 | 0,1 | - | - |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
|  | новое строительство | 74010 | - | - | - | - | 47,7 | 0,5 | - | - |
| реконструкция | 74011 | - | - | - | - | 42,4 | 0,02 | - | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 0,51 | - | 0,3 | - | 7,1 | - | - | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 12,9 | - | - | - | 24,6 | 1,4 | - | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 16,0 | - | - | - | 31,8 | 0,4 | - | - |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | 2,3 | - | 0,4 | - | 27,6 | 0,5 | - | - |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | 2 | - | - | - | 21,9 | 0,3 | - | - |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | 6,6 | - | 3 | - | 23,5 | 2,7 | - | 0,4 |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | 0,9 | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| Морской транспорт |
|  | Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 1,8 | - | 0,1 | - | 14,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | 1,4 | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| Берегоукрепление | 71260 | 1,4 | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| Причалы с конструкциями: |
|  | из железобетона | 71001 | 1,4 | - | - | - | 1,7 | - | - | - |
| " металлического шпунта | 71002 | 1,4 | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| " массивовой кладки | 71003 | 1,4 | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Склады закрытые | 71004 | 3,2 | - | 0,6 | - | 41 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 1,6 | - | 1,3 | - | 9,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
|  | Авторемонтные заводы: |
|  | новое строительство | 72640 | 1,8 | - | - | - | 26 | 0,2 | - | - |
| реконструкция | 72641 | 3,7 | - | - | - | 28 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Таксомоторные парки | 72020 | 10,8 | - | - | - | 19,6 | 0,3 | - | - |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | 4,5 | - | - | - | 15 | 0,2 | - | - |
| Гаражи и автобазы | 72001 | 2,7 | - | - | - | 25 | 0,3 | - | - |
| Автомобильные дороги – комплекс: |
|  | с цементно-бетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72550 | 7,2 | - | - | - | 2,9 | 0,2 | - | - |
| реконструкция | 72551 | 7,6 | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72560 | 1,8 | - | - | - | 3,3 | 0,1 | - | - |
| реконструкция | 72561 | 1,8 | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
|  | новое строительство | 72570 | 2,7 | - | - | - | 1,6 | 0,2 | - | 0,1 |
| реконструкция | 72571 | 1,8 | - | - | - | 2,3 | - | - | - |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |
|  | новое строительство | 72580 | 2,7 | - | - | - | 1,4 | 0,1 | - | - |
| реконструкция | 72581 | 1,8 | - | - | - | 1,8 | - | - | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
|  | новое строительство | 72590 | 2,7 | - | - | - | 2,4 | - | - | - |
| реконструкция | 72591 | 2,7 | - | 2 | - | 2,2 | - | - | - |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | 2,7 | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | 3,6 | - | - | - | 8,3 | 0,2 | - | - |
| Метрополитены |
|  | Метрополитены - комплексы | 73500 | 2,8 | - | 1,2 | - | 23,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Из них: |
|  | станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | 2,1 | - | - | - | 33,1 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |
|  | колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | 9,8 | - | 8,4 | - | 8,6 | 0,1 | - | - |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | 5,1 | - | 3,7 | - | 10,6 | - | - | - |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | 15,3 | - | 13,9 | - | 8,6 | - | - | - |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | 4,2 | - | 2,8 | - | 8,6 | 0,1 | - | - |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |
|  | открытый способ работ | 73650 | 1,4 | - | - | - | 38,6 | 0,3 | - | - |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | 1,4 | - | - | - | 5,4 | - | - | - |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | 1,4 | - | - | - | 3,8 | - | - | - |

Таблица 9

| Объекты строительства | Код | Изделия из пластмасс, кг | Вата, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе на | минеральная | стеклянная |
|  | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
| Железнодорожный транспорт |
|  | Однопутные железные дороги - комплекс |

69001*

| 69010 | - | - |
| --- | --- | --- |

10

10

2

| 2 | - | - |
| --- | --- | --- |

__________________

* Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге.

| Из него: |
| --- |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | - | - | 10 | - | - | - |
| искусственные сооружения | 69030 | - | - | 8 | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | - | - | 13 | - | - | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | - | - | 9 | - | - | - |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |

69080

| 69090 | - | - |
| --- | --- | --- |

12

| 12 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Из него: |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | - | - | 8 | - | - | - |
| искусственные сооружения | 69130 | - | - | 8 | - | - | - |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | - | - | 8 | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | - | - | 25 | - | - | - |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |

69180

| 69190 | - | - |
| --- | --- | --- |

8

| 8 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | - | - | 66 | - | - | - |
| Вокзалы | 69210 | - | - | 123 | - | - | - |
| Развитие станций | 69220 | - | - | 8 | - | - | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | - | - | 9 | - | - | - |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | - | - | 11 | - | - | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | - | - | 8 | - | - | - |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | - | - | 12 | 3 | - | - |
| Технические станции обслуживания: |
|  | новое строительство | 69280 | - | - | 5 | - | - | - |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | - | - | 15 | - | - | - |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | - | - | 34 | 34 | - | - |
| Депо по ремонту локомотивов: |
|  | новое строительство | 69390 | - | - | 23 | - | - | - |
| реконструкция | 69400 | 913 | - | 19 | 14 | - | - |
| Депо по ремонту вагонов: |
|  | новое строительство | 69420 | - | - | 14 | - | - | - |
| реконструкция | 69430 | 13 | - | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | - | - | 10 | - | - | - |
| Воздушный транспорт |
|  | Аэропорт - комплекс | 74001 | 63 | - | 9 | - | - | - |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
|  | новое строительство | 74010 | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 74011 | - | - | - | - | - | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | - | - | - | - | - | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 309 | - | 12 | - | - | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | - | - | 8 | 3 | - | - |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | - | - | 56 | - | - | - |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | - | - | 61 | - | - | - |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | - | - | 28 | - | - | - |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | - | - | 2 | - | - | - |
| Морской транспорт |
|  | Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 88 | - | 17 | 8 | - | - |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | - | - | 5 | - | - | - |
| Берегоукрепление | 71260 | - | - | 5 | - | - | - |
| Причалы с конструкциями: |
|  | из железобетона | 71001 | - | - | 5 | - | - | - |
| " металлического шпунта | 71002 | - | - | 5 | - | - | - |
| " массивовой кладки | 71003 | - | - | 5 | - | - | - |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | - | - | 5 | - | - | - |
| Склады закрытые | 71004 | - | - | 227 | 6 | - | - |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | - | - | 12 | 5 | - | - |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
|  | Авторемонтные заводы: |
|  | новое строительство | 72640 | - | - | 5 | - | - | - |
| реконструкция | 72641 | 905 | - | 5 | - | 18 | 1 |
| Таксомоторные парки | 72020 | - | - | 7 | - | - | - |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | - | - | 5 | - | - | - |
| Гаражи и автобазы | 72001 | 69 | - | 46 | - | - | - |
| Автомобильные дороги - комплекс: |
|  | с цементно-бетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72550 | 3 | - | 11 | - | - | - |
| реконструкция | 72551 | - | - | 8 | - | - | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72560 | 3 | - | 8 | - | - | - |
| реконструкция | 72561 | - | - | 8 | - | - | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
|  | новое строительство | 72570 | - | - | 8 | - | - | - |
| реконструкция | 72571 | - | - | 8 | - | - | - |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |
|  | новое строительство | 72580 | - | - | 8 | - | - | - |
| реконструкция | 72581 | - | - | 8 | - | - | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
|  | новое строительство | 72590 | - | - | 8 | - | - | - |
| реконструкция | 72591 | - | - | 8 | - | - | - |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | - | - | 8 | - | - | - |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | - | - | 6 | - | - | - |
| Метрополитены |
|  | Метрополитены - комплексы | 73500 | - | - | 4 | 3 | - | - |
| Из них: |
|  | станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | - | - | 5 | 4 | - | - |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |
|  | колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | - | - | 1 | - | - | - |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | - | - | 1 | - | - | - |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | - | - | 3 | 2 | - | - |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |
|  | открытый способ работ | 73650 | - | - | 6 | 5 | - | - |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | - | - | 1 | - | - | - |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | - | - | 1 | - | - | - |

Таблица 10

| Объекты строительства | Код | Изделия тепло- и звукоизоляционные | Плиты | Штукатурка сухая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| из стекловолокна и стекловаты, м3 | из минеральной ваты, м3 |

полуцилиндры асбестоцементные, тыс. м2

|  | фибролитовые и арболитовые, м3 | гипсовая (листы гипсовые обшивочные), м2 |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
|  | Железнодорожный транспорт |
| Однопутные железные дороги - комплекс |

69001*

| 69010 | - | - |
| --- | --- | --- |

15

15

14

| 14 | - |
| --- | --- |

10

10

90

93

_________________

* Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге.

| Из него: |
| --- |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | - | - | - | - | - | 8 | 58 |
| искусственные сооружения | 69030 | - | - | - | - | - | 8 | 42 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | - | - | 22 | 18 | - | 40 | 801 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | -- | - | 12 | 12 | 0,2 | 8 | 42 |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |

69080

| 69090 | 3 | 3 | 8 | 8 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12

12

90

| 98 |
| --- |
| Из него: |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | - | - | - | - | - | 8 | 43 |
| искусственные сооружения | 69130 | - | - | - | - | - | 8 | 42 |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | - | - | - | - | - | 8 | 49 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | - | - | 10 | 10 | - | 59 | 926 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |

69180

| 69190 | - | - | 11 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8

8

42

| 42 |
| --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | 7 | 7 | 12 | 12 | - | 49 | 152 |
| Вокзалы | 69210 | - | - | 62 | 56 | - | 410 | 87 |
| Развитие станций | 69220 | - | - | 32 | 32 | - | 8 | 46 |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | - | - | 5 | 5 | - | 12 | 58 |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | - | - | 4 | 4 | - | 8 | 54 |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | - | - | 3 | 3 | - | 8 | 42 |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | - | - | 1 | - | - | 8 | 142 |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | - | - | 97 | 28 | 0,2 | 9 | 14 |
| Технические станции обслуживания: |
| новое строительство | 69280 | - | - | 132 | 63 | - | 8 | 11 |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | - | - | 32 | 6 | - | 13 | 687 |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | - | - | 205 | 77 | - | 12 | 58 |
| Депо по ремонту локомотивов: |
| новое строительство | 69390 | - | - | 85 | 42 | - | 9 | 14 |
| реконструкция | 69400 | 8 | - | 68 | 67 | - | 8 | 75 |
| Депо по ремонту вагонов: |
| новое строительство | 69420 | - | - | 88 | 29 | - | 9 | 14 |
| реконструкция | 69430 | - | - | 44 | 44 | - | - | - |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | - | - | 3 | - | - | 32 | 640 |
| Воздушный транспорт |
| Аэропорт - комплекс | 74001 | - | - | 107 | 52 | - | 8 | 172 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
| новое строительство | 74010 | - | - | 21 | 21 | - | 8 | 172 |
| реконструкция | 74011 | - | - | 3 | 3 | - | 8 | 172 |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | - | - | 18 | 2 | - | 8 | 779 |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | - | - | 325 | 129 | - | 8 | 172 |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | - | - | 212 | 61 | - | 8 | 14 |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | - | - | 89 | 76 | - | 8 | 14 |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | - | - | 132 | 44 | - | 8 | 14 |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | - | - | 320 | 252 | - | 9 | 14 |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Морской транспорт |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 3 | 3 | 95 | 55 | 0,3 | 9 | 57 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | - | - | 8 | - | - | - | 14 |
| Берегоукрепление | 71260 | - | - | 8 | - | - | - | 14 |
| Причалы с конструкциями: |
| из железобетона | 71001 | - | - | 8 | - | - | - | 14 |
| " металлического шпунта | 71002 | - | - | 8 | - | - | - | 14 |
| " массивовой кладки | 71003 | - | - | 8 | - | - | - | 14 |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | - | - | 8 | - | - | - | 14 |
| Склады закрытые | 71004 | - | - | 51 | 37 | 0,2 | - | 710 |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 11 | 11 | 50 | 50 | 0,2 | 7 | 195 |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
| Авторемонтные заводы: |
| новое строительство | 72640 | 7 | 7 | 15 | 15 | - | 8 | 14 |
| реконструкция | 72641 | 2 | 1 | 336 | 61 | - | 8 | 14 |
| Таксомоторные парки | 72020 | - | - | 27 | 25 | - | 8 | 14 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | - | - | 61 | 36 | - | 8 | 14 |
| Гаражи и автобазы | 72001 | - | - | 86 | 35 | - | 5 | 2132 |
| Автомобильные дороги - комплекс: |
| с цементно-бетонным покрытием: |
| новое строительство | 72550 | - | - | 17 | 5 | - | 10 | 42 |
| реконструкция | 72551 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |
| новое строительство | 72560 | - | - | 8 | 3 | - | 8 | 75 |
| реконструкция | 72561 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
| новое строительство | 72570 | - | - | - | - | - | 8 | 42 |
| реконструкция | 72571 | - | - | - | - | - | 8 | 42 |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |
| новое строительство | 72580 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| реконструкция | 72581 | - | - | - | - | - | 8 | 42 |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
| новое строительство | 72590 | - | - | 16 | - | - | 8 | 42 |
| реконструкция | 72591 | - | - | - | - | - | 8 | 42 |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | - | - | 13 | 13 | - | 8 | 42 |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | - | - | 12 | 10 | - | 8 | 7 |
| Метрополитены |
| Метрополитены - комплексы | 73500 | - | - | 5 | 5 | - | 8 | 65 |
| Из них: |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | - | - | 6 | 6 | - | 8 | 65 |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | - | - | 3 | 3 | - | 8 | 65 |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 65 |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | - | - | 2 | 2 | - | 8 | 65 |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | - | - | 2 | 2 | - | 8 | 65 |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |
| открытый способ работ | 73650 | - | - | 5 | 5 | - | 8 | 65 |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | - | - | 2 | 2 | - | 8 | 65 |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | - | - | 3 | 3 | - | 8 | 65 |

Таблица 11

| Объекты строительства | Код | Кирпич строительный, тыс. шт. | Камень бутовый, м3 | Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных смесей, м3 | Заполнители пористые, м3 | Песок строительный природный, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожный транспорт |
| Однопутные железные дороги - комплекс |

69001*

69010

90

93

4866

5292

10280

| 10910 | - |
| --- | --- |

1899

1963

__________________

* Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге.

| Из него: |
| --- |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | 67 | 8667 | 15326 | - | 590 |
| искусственные сооружения | 69030 | 29 | 1122 | 4444 | - | 2732 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | 500 | 184 | 15980 | - | 13278 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | 227 | 136 | 2525 | - | 4027 |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |

69080

69090

143

169

298

358

11272

| 12628 | - |
| --- | --- |

7119

| 8176 |
| --- |
| Из него: |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | 45 | 294 | 18482 | - | 9631 |
| искусственные сооружения | 69130 | 29 | 913 | 6005 | - | 10763 |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | 85 | 57 | 351 | - | 480 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | 860 | 367 | 5139 | - | 4843 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |

69180

69190

152

586

61

395

3025

| 2812 | - |
| --- | --- |

1687

| 4094 |
| --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | 259 | 144 | 4188 | - | 5043 |
| Вокзалы | 69210 | 1010 | 15 | 3330 | - | 4793 |
| Развитие станций | 69220 | 490 | 213 | 2103 | - | 3397 |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | 653 | 129 | 2042 | - | 2065 |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | 191 | 55 | 3096 | - | 1799 |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | 29 | 6215 | 3373 | - | 2233 |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | 63 | 55 | 6504 | - | 4511 |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 184 | 29 | 8439 | - | 3934 |
| Технические станции обслуживания: |
| новое строительство | 69280 | 393 | 88 | 6303 | - | 5934 |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 445 | 57 | 4783 | 220 | 4513 |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 567 | 2451 | 7025 | - | 85044 |
| Депо по ремонту локомотивов: |
| новое строительство | 69390 | 490 | 173 | 5134 | - | 3730 |
| реконструкция | 69400 | 583 | 16 | 3869 | 716 | 3607 |
| Депо по ремонту вагонов: |
| новое строительство | 69420 | 364 | 166 | 5557 | - | 3840 |
| реконструкция | 69430 | 1040 | 29 | 3960 | 708 | 6813 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | 400 | 147 | 12700 | - | 10600 |
| Воздушный транспорт |
| Аэропорт - комплекс | 74001 | 326 | 43 | 8352 | - | 14238 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
| новое строительство | 74010 | 17 | 37 | 17000 | - | 12000 |
| реконструкция | 74011 | 17 | 37 | 17266 | - | 12286 |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 463 | 37 | 2070 | - | 2259 |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 359 | 16 | 4910 | - | 4815 |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 908 | 16 | 6930 | - | 8248 |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | 270 | 20 | 5400 | - | 6022 |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | 491 | 16 | 6366 | - | 9431 |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | 492 | 47 | 8316 | - | 7075 |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | 120 | 737 | 31525 | - | 24800 |
| Морской транспорт |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 151 | 15939 | 9852 | - | 12291 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | 13 | 17874 | 17986 | - | 13247 |
| Берегоукрепление | 71260 | 13 | 9102 | 10638 | - | 55915 |
| Причалы с конструкциями: |
| из железобетона | 71001 | 13 | 13537 | 6651 | - | 24080 |
| " металлического шпунта | 71002 | 13 | 9570 | 6071 | - | 20997 |
| " массивовой кладки | 71003 | 13 | 31381 | 13154 | - | 5860 |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | 13 | 33 | 336 | - | 5007 |
| Склады закрытые | 71004 | 393 | 15 | 8178 | - | 37680 |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 180 | 1900 | 6037 | - | 5155 |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
| Авторемонтные заводы: |
| новое строительство | 72640 | 358 | 15 | 5285 | - | 5812 |
| реконструкция | 72641 | 428 | 16 | 3970 | 554 | 3526 |
| Таксомоторные парки | 72020 | 630 | 15 | 3900 | - | 4179 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | 444 | 15 | 6015 | - | 2292 |
| Гаражи и автобазы | 72001 | 585 | 13 | 8143 | - | 5847 |
| Автомобильные дороги - комплекс: |
| с цементно-бетонным покрытием: |
| новое строительство | 72550 | 48 | 756 | 9802 | - | 22526 |
| реконструкция | 72551 | 38 | 56 | 12447 | - | 8360 |
| с асфальтобетонным покрытием: |
| новое строительство | 72560 | 57 | 345 | 25653 | - | 5850 |
| реконструкция | 72561 | 29 | 69 | 9593 | - | 3484 |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
| новое строительство | 72570 | 33 | 228 | 15472 | - | 20770 |
| реконструкция | 72571 | 29 | 115 | 19639 | - | 7193 |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |
| новое строительство | 72580 | 29 | 1160 | 14240 | - | 10200 |
| реконструкция | 72581 | 30 | 92 | 26886 | - | 9871 |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
| новое строительство | 72590 | 74 | 2087 | 15547 | - | 4135 |
| реконструкция | 72591 | 34 | 235 | 5265 | - | 2940 |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | 29 | 52 | 4523 | - | 13350 |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | 240 | 59 | 10000 | - | 6250 |
| Метрополитены |
| Метрополитены - комплексы | 73500 | 15 | 39 | 2677 | - | 6444 |
| Из них: |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | 36 | 69 | 3549 | - | 6238 |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | 13 | 165 | 1709 | - | 2355 |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | 15 | 28 | 1910 | - | 3542 |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | 12 | 21 | 1562 | - | 2861 |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | 12 | 22 | 1626 | - | 3072 |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |
| открытый способ работ | 73650 | 6 | 11 | 3008 | - | 10788 |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | 6 | 13 | 2411 | - | 4762 |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | 6 | 9 | 1103 | - | 1092 |

Таблица 12

| Объекты строительства | Код | Известь, т | Блоки в сборе, м2 | Доски для чистых полов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| строительная | технологическая для производства силикатобетонных изделий | дверные | оконные |
|  | Железнодорожный транспорт |
| Однопутные железные дороги - комплекс |

69001*

69010

18

| 18 | - |
| --- | --- |

82

72

82

72

4

4

__________________

* Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге.

| Из него: |
| --- |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | 14 | - | 67 | 50 | 4 |
| искусственные сооружения | 69030 | 8 | - | 16 | 18 | 4 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | 102 | - | 486 | 588 | 4 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | 31 | - | 88 | 60 | 4 |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |

69080

69090

22

| 22 | - |
| --- | --- |

80

58

97

67

6,6

| 7 |
| --- |
| Из него: |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | 10 | - | 25 | 26 | 4 |
| искусственные сооружения | 69130 | 8 | - | 16 | 18 | 4 |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | 10 | - | 16 | 18 | 4 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | 172 | - | 685 | 811 | 66 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |

69180

69190

25

| 65 | - |
| --- | --- |

178

86

234

130

4

| 4 |
| --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | 45 | - | 101 | 124 | 4 |
| Вокзалы | 69210 | 86 | - | 344 | 336 | 2 |
| Развитие станций | 69220 | 54 | - | 388 | 180 | 4 |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | 84 | - | 307 | 295 | 35 |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | 39 | - | 118 | 270 | 5 |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | 8 | - | 16 | 18 | 4 |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | 11 | - | 43 | 36 | 4 |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 92 | - | 154 | 824 | 4 |
| Технические станции обслуживания: |
| новое строительство | 69280 | 62 | - | 122 | 181 | 2 |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 56 | - | 164 | 232 | 13 |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 75 | - | 229 | 558 | 2 |
| Депо по ремонту локомотивов: |
| новое строительство | 69390 | 26 | - | 247 | 808 | 10 |
| реконструкция | 69400 | 76 | - | 222 | 701 | 5 |
| Депо по ремонту вагонов: |
| новое строительство | 69420 | 8 | - | 217 | 588 | 10 |
| реконструкция | 69430 | 92 | - | 188 | 554 | 6 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | 80 | - | 380 | 470 | 2 |
| Воздушный транспорт |
| Аэропорт - комплекс | 74001 | 40 | - | 202 | 171 | 2 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
| новое строительство | 74010 | 2 | - | 19 | 21 | - |
| реконструкция | 74011 | 2 | - | 19 | 21 | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 34 | - | 146 | 105 | 12 |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 72 | - | 405 | 51 | 4 |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 157 | - | 588 | 1067 | 2 |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | 302 | - | 163 | 34 | 2 |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | 48 | - | 236 | 169 | 2 |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | 54 | - | 189 | 253 | 3 |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | 37 | - | 6 | 10 | 1 |
| Морской транспорт |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 24 | - | 87 | 119 | 4 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | 8 | - | 11 | 14 | 2 |
| Берегоукрепление | 71260 | 8 | - | 11 | 14 | 2 |
| Причалы с конструкциями: |
| из железобетона | 71001 | 8 | - | 11 | 14 | 2 |
| " металлического шпунта | 71002 | 8 | - | 11 | 14 | 2 |
| " массивовой кладки | 71003 | 8 | - | 11 | 14 | 2 |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | 8 | - | 11 | 14 | 2 |
| Склады закрытые | 71004 | 36 | - | 47 | 38 | 9 |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 25 | - | 102 | 109 | 2 |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
| Авторемонтные заводы: |
| новое строительство | 72640 | 62 | - | 251 | 232 | 2 |
| реконструкция | 72641 | 39 | - | 213 | 253 | 2 |
| Таксомоторные парки | 72020 | 107 | - | 279 | 271 | 2 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | 58 | - | 207 | 177 | 2 |
| Гаражи и автобазы | 72001 | 46 | - | 238 | 588 | 1 |
| Автомобильные дороги - комплекс: |
| с цементно-бетонным покрытием: |
| новое строительство | 72550 | 77 | - | 41 | 64 | 6 |
| реконструкция | 72551 | 9 | - | 16 | 18 | 4 |
| с асфальтобетонным покрытием: |
| новое строительство | 72560 | 17 | - | 45 | 45 | 7 |
| реконструкция | 72561 | 8 | - | 17 | 18 | 4 |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
| новое строительство | 72570 | 8 | - | 16 | 18 | 4 |
| реконструкция | 72571 | 10 | - | 19 | 20 | 4 |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |
| новое строительство | 72580 | 8 | - | 14 | 16 | 5 |
| реконструкция | 72581 | 11 | - | 20 | 19 | 4 |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
| новое строительство | 72590 | 8 | - | 45 | 34 | 8 |
| реконструкция | 72591 | 8 | - | 17 | 18 | 4 |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | 8 | - | 16 | 18 | 4 |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | 33 | - | 110 | 96 | 3 |
| Метрополитены |
| Метрополитены - комплексы | 73500 | 12 | - | 22 | 25 | 2 |
| Из них: |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | 13 | - | 22 | 25 | 2 |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | 21 | - | 22 | 25 | 2 |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | 26 | - | 22 | 25 | 2 |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | 20 | - | 22 | 25 | 2 |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | 21 | - | 22 | 25 | 2 |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |
| открытый способ работ | 73650 | 10 | - | 22 | 25 | 2 |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | 8 | - | 22 | 25 | 2 |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | 7 | - | 22 | 25 | 2 |

Таблица 13

| Объекты строительства | Код | Санитарно-технические изделия, шт. | Радиаторы и | Трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ванны | мойки | умывальники | раковины | унитазы | писсуары | конвекторы отопительные, экм | ребристы отопительные, м2 |
| Железнодорожный транспорт |
|  | Однопутные железные дороги - комплекс |

69001*

| 69010 | - |
| --- | --- |

1

1

3

2

1

1

2

1,2

1

0,4

61

12

38

7

__________________

*Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге.

| Из него: |
| --- |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 38 | 4 |
| искусственные сооружения | 69030 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | - | - | 31 | 13 | 16 | 3 | 383 | 68 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | - | - | - | 3 | 1 | - | 38 | 4 |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |

69080

| 69090 | - | - |
| --- | --- | --- |

3,2

1

1

1

2,6

1

1,4

1

133

37

69

| 5 |
| --- |
| Из него: |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 |
| искусственные сооружения | 69130 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | - | - | 29 | 16 | 16 | 4 | 329 | 33 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |

69180

| 69190 | - | - |
| --- | --- | --- |

12

| - | - |
| --- | --- |

9

-

7

-

517

24

327

| 4 |
| --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | - | - | 2 | 8 | 5 | - | 68 | 17 |
| Вокзалы | 69210 | - | - | 40 | 8 | 22 | 7 | 258 | 6 |
| Развитие станций | 69220 | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 48 | 7 |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | - | - | 21 | 10 | 15 | 3 | 63 | 6 |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | - | - | 11 | 3 | 6 | 5 | 228 | 90 |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 35 | 4 |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | - | 3 | 19 | 7 | 5 | 4 | 175 | 522 |
| Технические станции обслуживания: |
|  | новое строительство | 69280 | - | - | 6 | 7 | 5 | 2 | 379 | 6 |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | - | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 143 | 121 |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | - | 1 | 13 | 5 | 7 | 3 | 553 | 25 |
| Депо по ремонту локомотивов: |
|  | новое строительство | 69390 | - | - | 20 | 7 | 5 | 4 | 70 | 260 |
| реконструкция | 69400 | - | 1 | 38 | 3 | 15 | 8 | 274 | 441 |
| Депо по ремонту вагонов: |
|  | новое строительство | 69420 | - | - | 18 | 7 | 5 | 2 | 80 | 180 |
| реконструкция | 69430 | - | - | 9 | 4 | 7 | 7 | 131 | 1040 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | - | - | - | 5 | 5 | - | 300 | 55 |
| Воздушный транспорт |
|  | Аэропорт - комплекс | 74001 | - | 1 | 13 | 5 | 10 | 3 | 118 | 56 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
|  | новое строительство | 74010 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
| реконструкция | 74011 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | - | 1 | 38 | 10 | 30 | 10 | 483 | 31 |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | - | - | 32 | 15 | 22 | 6 | 896 | 31 |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | - | - | 19 | 4 | 9 | 5 | 118 | 11 |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | - | - | 13 | 8 | 6 | 2 | 84 | 90 |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | - | 2 | 8 | 10 | 10 | 4 | 160 | 196 |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
| Морской транспорт |
|  | Морские торговые порты – комплекс | 71070 | - | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 107 | 50 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| Берегоукрепление | 71260 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| Причалы с конструкциями: |
|  | из железобетона | 71001 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| " металлического шпунта | 71002 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| " массивовой кладки | 71003 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| Склады закрытые | 71004 | - | - | 5 | 2 | 6 | 4 | 94 | 6 |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 123 | 83 |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
|  | Авторемонтные заводы: |
|  | новое строительство | 72640 | - | - | 26 | 5 | 17 | 6 | 182 | 6 |
| реконструкция | 72641 | - | 1 | 19 | 2 | 9 | 7 | 228 | 371 |
| Таксомоторные парки | 72020 | - | - | 28 | 3 | 15 | 5 | 258 | 566 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | - | - | 18 | 3 | 8 | 4 | 124 | 6 |
| Гаражи и автобазы | 72001 | - | - | 18 | 5 | 9 | 5 | 259 | 210 |
| Автомобильные дороги - комплекс: |
|  | с цементно-бетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72550 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 41 | 19 |
| реконструкция | 72551 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 |
| с асфальтобетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72560 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 39 | 17 |
| реконструкция | 72561 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
|  | новое строительство | 72570 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 |
| реконструкция | 72571 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |
|  | новое строительство | 72580 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 |
| реконструкция | 72581 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
|  | новое строительство | 72590 | - | - | - | 2 | 2 | - | 30 | 4 |
| реконструкция | 72591 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | - | - | 9 | 1 | 4 | 2 | 73 | 5 |
| Метрополитены |
|  | Метрополитены - комплексы | 73500 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 3 |
| Из них: |
|  | станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 3 |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |
|  | колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 3 |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 3 |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 3 |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 3 |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |
|  | открытый способ работ | 73650 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 |

Таблица 14

| Объекты строительства | Код | Трубы стальные, |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе |
|  | нефтепроводные бесшовные | катаные (общего назначения) | тянутые (общего назначения) | сварные водо-газопроводные (газовые) | тонкостенные электросварные углеродистые диаметром до 114 мм | нефтепроводные электросварные диаметром от 114 до 480 мм (включ.) | сварные больших диаметров (св. 480 мм) | обсадные |
| Железнодорожный транспорт |
| Однопутные железные дороги - комплекс |

69001*

69010

9

1840

9

| 1766 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

8

1830

8

| 1756 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

1

10

1

10

__________________

* Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге.

| Из него: |
| --- |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 |

7

| 1504 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

7

| 1504 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| искусственные сооружения | 69030 |

6

| 1370 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 1370 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 |

19

| 5058 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

17

4507

2

| 551 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 |

60

| 7227 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

37

| 6860 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

23

367

Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс

69080

69090

18

3080

18

| 3080 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

18

3080

18

| 3080 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Из него: |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 |

6

| 1370 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 1370 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| искусственные сооружения | 69130 |

6

| 1370 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 1370 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| устройства связи и СЦБ | 69140 |

86

| 12040 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

86

| 12040 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 |

16

| 5406 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

16

| 5406 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |

69180

69190

9

2176

6

| 1370 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

9

2176

6

| 1370 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 |

53

| 6748 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

53

| 6748 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вокзалы | 69210 |

34

| 9310 | - |
| --- | --- |

3

| 174 | - |
| --- | --- |

17

4216

7

4226

7

| 694 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Развитие станций | 69220 |

10

| 2370 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

8

| 1996 | - |
| --- | --- |

2

| 374 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 |

12

| 2376 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

9

| 2342 | - |
| --- | --- |

3

| 34 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 |

13

| 3518 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

12

| 3444 | - |
| --- | --- |

1

| 74 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 |

6

| 1370 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 1370 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тоннель железнодорожный | 69260 |

27

| 1853 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 1490 | - |
| --- | --- |

21

| 363 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 |

29

| 5228 | - |
| --- | --- |

5

| 352 | - |
| --- | --- |

9

2769

2

394

13

| 1713 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Технические станции обслуживания: |
| новое строительство | 69280 |

83

| 6889 | - |
| --- | --- |

3

| 126 | - |
| --- | --- |

35

3160

1

252

43

3343

1

| 8 | - |
| --- | --- |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 |

25,3

| 6111 | - | - |
| --- | --- | --- |

0,3

52

16

3936

7

1868

2

| 255 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 |

87

| 9752 | - |
| --- | --- |

15

2069

1

344

28

2653

15

2747

12

1323

16

| 616 | - |
| --- | --- |
| Депо по ремонту локомотивов: |
| новое строительство |

41

| 8930 | - |
| --- | --- |

7

675

2

400

18

5900

2

770

12

| 1185 | - | - |
| --- | --- | --- |
| реконструкция | 69400 |

58

13288

1

| 28 | - | - |
| --- | --- | --- |

22

5693

18

6240

17

| 1327 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Депо по ремонту вагонов: |
| новое строительство | 69420 |

31

| 7145 | - |
| --- | --- |

8

790

1

175

17

5550

1

360

4

| 270 | - | - |
| --- | --- | --- |
| реконструкция | 69430 |

47,5

| 10987 | - |
| --- | --- |

2

203

0,5

82

18

5059

12

5595

15

| 2048 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 |

15

| 4046 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

14

3606

1

| 440 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздушный транспорт |
| Аэропорт - комплекс | 74001 |

42,74

| 6244 | - |
| --- | --- |

6,24

226

0,1

29

11,44

3175

6,24

1714

14,56

1050

1,04

19

3,12

| 31 |
| --- |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
| новое строительство | 74010 |

6

| 1370 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 1370 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| реконструкция | 74011 |

6

| 1370 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 1370 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 |

18,72

| 2293 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

7,28

1577

2,08

606

1,04

66

8,32

| 44 | - |
| --- | --- |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 |

60,32

| 7630 | - |
| --- | --- |

9,36

| 275 | - |
| --- | --- |

17,68

4688

5,2

1229

27,04

1432

1,04

| 6 | - |
| --- | --- |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 |

57,2

| 7790 | - |
| --- | --- |

18,72

| 1337 | - |
| --- | --- |

7,28

| 1763 | - |
| --- | --- |

31,20

| 4690 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Авиаремонтные заводы | 74090 |

46,8

| 9826 | - |
| --- | --- |

4,16

182

1,04

561

8,32

2727

5,2

3172

28,08

| 3184 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 |

82,16

| 11916 | - |
| --- | --- |

9,36

| 223 | - |
| --- | --- |

11,44

3687

37,44

6984

23,92

| 1022 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 |

47,01

| 6940 | - |
| --- | --- |

11,44

337

0,21

141

11,44

3079

7,28

2490

16,64

| 893 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Морской транспорт |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 |

23

| 2804 | - |
| --- | --- |

1

| 74 | - |
| --- | --- |

5

1410

2

879

12

430

3

| 11 | - |
| --- | --- |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 |

2

| 600 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

2

| 600 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Берегоукрепление | 71260 |

2

| 600 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

2

| 600 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Причалы с конструкциями: |
| из железобетона | 71001 |

2

| 600 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

2

| 600 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " металлического шпунта | 71002 |

2

| 600 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

2

| 600 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " массивовой кладки | 71003 |

2

| 600 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

2

| 600 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 |

2

| 600 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

2

| 600 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Склады закрытые | 71004 |

9

| 2885 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

3

1196

3

1014

3

| 675 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 |

44

4086

1

31

3

| 130 | - |
| --- | --- |

6

950

7

2027

24

941

3

| 7 | - |
| --- | --- |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
| Авторемонтные заводы: |
| новое строительство | 72640 |

39

| 6829 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

16

3750

22

2873

1

| 206 | - | - |
| --- | --- | --- |
| реконструкция | 72641 |

48

11761

1

| 124 | - | - |
| --- | --- | --- |

15

5223

13

5190

19

| 1224 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Таксомоторные парки | 72020 |

37

| 5502 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

16

4271

4

771

17

| 460 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 |

25

| 6125 | - |
| --- | --- |

1

| 98 | - |
| --- | --- |

15

3915

3

1326

6

| 786 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Гаражи и автобазы | 72001 |

33

| 7471 | - |
| --- | --- |

3

| 214 | - |
| --- | --- |

15

4600

7

1840

8

| 817 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги – комплекс |
| с цементно-бетонным покрытием: |
| новое строительство | 72550 |

7

| 1570 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

7

| 1570 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| реконструкция | 72551 |

6

| 2018 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 2018 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с асфальтобетонным покрытием: |
| новое строительство | 72560 |

7

| 1545 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

7

| 1545 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| реконструкция | 72561 |

6

| 2018 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 2018 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
| новое строительство | 72570 |

6

| 1370 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 1370 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| реконструкция | 72571 |

6

| 2018 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 2018 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |
| новое строительство | 72580 |

6

| 1370 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 1370 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| реконструкция | 72581 |

6

| 2018 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 2018 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
| новое строительство | 72590 |

6

| 1370 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 1370 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| реконструкция | 72591 |

6

| 2018 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 2018 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 |

6

| 1370 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

6

| 1370 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 |

17

| 4077 | - |
| --- | --- |

1

| 94 | - |
| --- | --- |

9

2555

3

950

4

| 478 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Метрополитены |
| Метрополитены - комплексы | 73500 |

53

| 6226 | - |
| --- | --- |

9

| 836 | - |
| --- | --- |

2

749

12

4204

13

314

17

| 123 | - |
| --- | --- |
| Из них: |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 |

48

| 7324 | - |
| --- | --- |

9

| 809 | - |
| --- | --- |

3

1011

15

5158

11

256

10

| 90 | - |
| --- | --- |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 |

31

| 6225 | - |
| --- | --- |

6

| 592 | - |
| --- | --- |

2

744

12

4728

6

129

5

| 32 | - |
| --- | --- |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 |

35

| 6903 | - |
| --- | --- |

7

| 651 | - |
| --- | --- |

3

788

12

5253

7

168

6

| 43 | - |
| --- | --- |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 |

29

| 6064 | - |
| --- | --- |

6

| 578 | - |
| --- | --- |

2

734

12

4601

5

120

4

| 31 | - |
| --- | --- |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 |

30

| 6203 | - |
| --- | --- |

6

| 590 | - |
| --- | --- |

2

743

12

4709

5

128

5

| 33 | - |
| --- | --- |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |
| открытый способ работ | 73650 |

72

| 6039 | - |
| --- | --- |

11

| 966 | - |
| --- | --- |

2

631

10

3749

22

505

27

| 188 | - |
| --- | --- |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 |

53

| 5508 | - |
| --- | --- |

10

| 893 | - |
| --- | --- |

2

642

10

3562

11

269

20

| 142 | - |
| --- | --- |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 |

41

| 5017 | - |
| --- | --- |

8

| 732 | - |
| --- | --- |

2

628

10

3379

8

182

13

| 96 | - |
| --- | --- |

Таблица 15

| Объекты строительства | Код | Трубы чугунные, т | Трубы железобетонные, напорные, | Трубы и муфты асбестоцементные, м условных труб | Трубы и детали трубопроводов из термопластов, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| напорные водопроводные | канализационные и |
| напорные | безнапорнеые | полиолефи | поливинил |
| всего | в том числе диаметром 500 мм и более | фасонные части к ним |
| новые | хлоридные |
| Железнодорожный транспорт |
|  | Однопутные железные дороги - комплекс |

69001*

69010

5

| 5 | - |
| --- | --- |

3

| 3 | - | - |
| --- | --- | --- |

18

| 19 | - | - |
| --- | --- | --- |

__________________

| * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |
| --- |
| Из него: |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | 1 | - | 1 | - | - | 16 | - | - |
| искусственные сооружения | 69030 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | 3 | - | 4 | - | - | 29 | - | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | 152 | - | 80 | - | - | 13 | - | - |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |

69080

69090

10

| 10 | - |
| --- | --- |

10

| 10 | - |
| --- | --- |

4

4

215

| 215 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Из него: |
|  | подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | - | - |
| - | - | 10 | - | - |
| искусственные сооружения | 69130 | - | - |
| - | - | 10 | - | - |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | - | - |
| - | - | 360 | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | 11 | - | 6 | - | - | 3495 | - | - |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |

69180

69190

1

| - | - |
| --- | --- |

1

| - | - | - |
| --- | --- | --- |

48

| 10 | - | - |
| --- | --- | --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | 174 | - | 184 | - | - | 94 | - | - |
| Вокзалы | 69210 | 7 | - | 7 | - | 92 | 279 | - | - |
| Развитие станций | 69220 | 2 | 2 | 2 | - | - | 781 | - | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | 3 | - | 7 | - | 17 | 330 | - | - |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | 15 | - | 6 | - | 11 | 265 | - | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | 11 | - | 1 | - | - | 10 | - | - |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 78 | 78 | 8 | - | - | 904 |
| - |
| Технические станции обслуживания: |
|  | новое строительство | 69280 | 107 | 107 | 127 | - | - | 80 | - | - |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 11 | - | 2 | - | 15 | 1100 | - |

0,02

| 64 |
| --- |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 30 | 30 | 1 | - | - | 239 | - | - |
| Депо по ремонту локомотивов: |
|  | новое строительство | 69390 | 20 | - | 2 | - | 555 | 600 | - | - |
| реконструкция | 69400 | 16 | - | 34 | - | 37 | 250 |

0,03

| 39 | - |
| --- | --- |
| Депо по ремонту вагонов: |
|  | новое строительство | 69420 | 14 | - | 2 | - | 400 | 540 | - | - |
| реконструкция | 69430 | 18 | - | 3 | - | 1 | 278 | - | - |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | 3 | - | 3 | - | - | 23 | - | - |
| Воздушный транспорт |
|  | Аэропорт - комплекс | 74001 | 22 | - | 7 |

26

| 133 | 2421 | 1830 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
|  | новое строительство | 74010 | - | - | - |

4,2

| 83 | 3966 | 34 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| реконструкция | 74011 | 1,3 | - | - | - | 66 | - | - | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 1 | - | - | - | 10772 | 671 | - | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 45 | - | 1 | - | 179 | 159 | - | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 44 | - | 22 | - | 103 | 138 | - | - |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | 8 | - | 3 | - | 526 | 200 | - | - |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | 44 | - | 14 | - | 866 | 138 | 11 | - |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | 22 | - | 7 | - | 51 | 79 | - | - |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Морской транспорт |
|  | Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 28 | - | 1 | - | 4 | 1188 | - | - |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Берегоукрепление | 71260 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Причалы с конструкциями: |
|  | из железобетона | 71001 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| " металлического шпунта | 71002 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| " массивовой кладки | 71003 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Склады закрытые | 71004 | - | - | 1 | - | 1 | 18 | - | - |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 10 | - | 7 | - | 220 | 94 | - | - |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
|  | Авторемонтные заводы: |
|  | новое строительство | 72640 | 2 | - | 2 | - | 68 | - | - | - |
| реконструкция | 72641 | 7 | - | 13 |

0,1

| 2 | 1 | 295 |
| --- | --- | --- |

0,02

14

0,1

| 2 |
| --- |
| Таксомоторные парки | 72020 | 11 | - | 7 |

7

| 65 | 1 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | 13 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Гаражи и автобазы | 72001 | 20 | - | 11 | - | 136 | - | - | - |
| Автомобильные дороги – комплекс: |
|  | с цементно-бетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72550 | 1 | - | 1 | - | 1 | 85 | - | - |
| реконструкция | 72551 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |
|  | новое строительство | 72560 | 1 | - | 1 | - | - | 32 | - | - |
| реконструкция | 72561 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
|  | новое строительство | 72570 | 1 | - | - | - | - | 182 | - | - |
| реконструкция | 72571 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |
|  | новое строительство | 72580 | - | - | - | - | - | 160 | - | - |
| реконструкция | 72581 | - | - | - | - | - | 61 | - | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
|  | новое строительство | 72590 | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
| реконструкция | 72591 | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | - | - | - | - | - | 295 | - | - |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | 10 | - | 6 | - | 41 | - | - | - |
| Метрополитены |
|  | Метрополитены - комплексы | 73500 | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | - |
| Из них: |
|  | станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |
|  | колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | 1 | - | 2 | - | 9 | - | - | - |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | 1 | - | 2 | - | 11 | - | - | - |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | 1 | - | 2 | - | 8 | - | - | - |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | 1 | - | 2 | - | 9 | - | - | - |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |
|  | открытый способ работ | 73650 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | 1 | - | 2 | - | 8 | - | - | - |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - |

Таблица 16

| Объекты | Код | Трубы керамические | Трубы |
| --- | --- | --- | --- |
| канализационные, м условного диаметра | дренажные, тыс. шт. | стеклянные и фасонные части к ним, м условного диаметра |
| Железнодорожный транспорт |
| Однопутные железные дороги - комплекс |

69001*

69010

32

| 32 | - | - |
| --- | --- | --- |

_________________

* Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге.

| Из него: |
| --- |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | - | - | - |
| искусственные сооружения | 69030 | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | - | - | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | 1315 | - | - |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |

69080

69090

30

| 30 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Из него: |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | - | - | - |
| искусственные сооружения | 69130 | - | - | - |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | - | - | - |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |

69180

| 69190 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | 557 | - | - |
| Вокзалы | 69210 | 135 | - | - |
| Развитие станций | 69220 | - | - | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | 14 | - | - |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | 11 | - | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | - | - | - |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | - | - | - |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 637 | - | - |
| Технические станции обслуживания: |
| новое строительство | 69280 | 1 | - | - |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 48 | - | - |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 1 | - | - |
| Депо по ремонту локомотивов: |
| новое строительство | 69390 | 72 | - | - |
| реконструкция | 69400 | 37 | - | - |
| Депо по ремонту вагонов: |
| новое строительство | 69420 | 37 | - | - |
| реконструкция | 69430 | 229 | - | - |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | - | - | - |
| Воздушный транспорт |
| Аэропорт - комплекс | 74001 | 434 | - | - |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
| новое строительство | 74010 | - | - | - |
| реконструкция | 74011 | - | - | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 1003 | - | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | - | - | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 1003 | - | - |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | 122 | - | - |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | 1147 | - | - |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | 447 | - | - |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | 185 | - | - |
| Морской транспорт |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 230 | - | - |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | 1 | - | - |
| Берегоукрепление | 71260 | 1 | - | - |
| Причалы с конструкциями: |
| из железобетона | 71001 | 1 | - | - |
| " металлического шпунта | 71002 | 1 | - | - |
| " массивовой кладки | 71003 | 1 | - | - |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | 1 | - | - |
| Склады закрытые | 71004 | 1 | - | - |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 678 | - | - |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
| Авторемонтные заводы: |
| новое строительство | 72640 | 303 | - | - |
| реконструкция | 72641 | 307 | - | - |
| Таксомоторные парки | 72020 | 155 | - | - |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | 318 | - | - |
| Гаражи и автобазы | 72001 | 456 | - | - |
| Автомобильные дороги - комплекс: |
| с цементно-бетонным покрытием: |
| новое строительство | 72550 | 21 | - | - |
| реконструкция | 72551 | - | - | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |
| - |
| новое строительство | 72560 | 14 | - | - |
| реконструкция | 72561 | - | - | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
| новое строительство | 72570 | - | - | - |
| реконструкция | 72571 | - | - | - |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |
| новое строительство | 72580 | - | - | - |
| реконструкция | 72581 | - | - | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
| новое строительство | 72590 | - | - | - |
| реконструкция | 72591 | 31 | - | - |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | - | - | - |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | 232 | - | - |
| Метрополитены |
| Метрополитены - комплексы | 73500 | 13 | - | - |
| Из них: |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | 13 | - | - |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | 13 | - | - |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | 13 | - | - |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | 13 | - | - |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | 13 | - | - |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |
| открытый способ работ | 73650 | 13 | - | - |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | 13 | - | - |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | 13 | - | - |

Приложение 1

Обязательное

Коэффициенты к нормам расхода стали и цемента на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве в сейсмических районах

| Отрасли народного хозяйства и | Сталь | Цемент |
| --- | --- | --- |
| промышленности | Сейсмичность в баллах |
|  | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| I. Промышленность | 1,05 | 1,08 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| Электроэнергетика | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Нефтеперерабатывающая | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| Нефтедобывающая | 1 | 1,01 | 1,01 | 1 | 1 | 1,01 |
| Газовая | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Угольная | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| Торфяная и сланцевая | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| Черная металлургия | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| Цветная металлургия | 1,05 | 1,08 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| Химическая и нефтехимическая | 1,06 | 1,1 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| Машиностроение и металлообработка | 1,09 | 1,13 | 1,23 | 1,03 | 1,04 | 1,07 |
| Лесная промышленность и лесное хозяйство | 1,06 | 1,09 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| Целлюлозно-бумажная промышленность и лесохимическая | 1,07 | 1,1 | 1,17 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| Промышленность стройматериалов | 1,07 | 1,1 | 1,18 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| Легкая | 1,1 | 1,14 | 1,25 | 1,04 | 1,04 | 1,08 |
| Пищевая | 1,08 | 1,12 | 1,2 | 1,03 | 1,03 | 1,07 |
| Микробиологическая | 1,06 | 1,1 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| II. Сельское хозяйство | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| III. Водохозяйственное строительство и мелиорация | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| IV. Связь | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| V. Транспорт | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| VI. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | 1,07 | 1,11 | 1,2 | 1,03 | 1,03 | 1,06 |
| VII. Торговля | 1,1 | 1,15 | 1,28 | 1,04 | 1,05 | 1,09 |
| VIII. Материально-техническое снабжение | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| IX. Прочие виды деятельности материального производства | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |

Настоящие коэффициенты применяются к расходу стали и цемента, рассчитанному для объемов строительно-монтажных работ, выполняемых в районах с сейсмичностью 7-9 баллов.

Районы с сейсмичностью 7-9 баллов определяются по списку населенных пунктов СССР, расположенных в сейсмических районах, с указанием принятой для них сейсмичности в баллах прил. 1 СНиП II-7-81.

Приложение 2

Обязательное

Расчет дополнительной потребности в материалах к нормам расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в связи с производством работ в зимнее время

При определении средних расчетных норм расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ следует учитывать дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время, K:

где П - поправка к нормам расхода материалов  на 1 млн. руб.  сметной стоимости строительно-монтажных работ в связи с производством работ в зимнее время;

Д - средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода, дин;

365 - число дней в году.

Средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода определяется по удельному весу строительно-монтажных работ, выполняемых в различных районах строительства.

Продолжительность расчетного зимнего периода для различных районов СССР принимается по обязательному приложению 3.

Поправку к нормам расхода основных строительных материалов, связанных с выполнением работ в зимнее время, необходимо устанавливать согласно следующей таблице:

| Материал | Единица измерения | Поправка к нормам на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ |
| --- | --- | --- |
| Сталь класса А-I и марки Ст3 | т | 7 |
| Цемент | " | 130 |
| Пиломатериалы | м3 | 25 |
| Лесоматериалы круглые | " | 8 |
| Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | тыс. м2 | 3,5 |
| Стекло оконное | м2 | 30 |

Приложение 3

Обязательное

Продолжительность расчетного зимнего периода и расчетная зимняя температура наружного воздуха

| Район, республика, край и область | Продолжительность расчетного зимнего периода, дни | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
| --- | --- | --- |
| I. Северо-Западный район |
| Карельская АССР | 183 | -27 |
| Коми АССР | 203 | -38 |
| Архангельская обл. | 200 | -33 |
| Вологодская " | 166 | -27 |
| Ленинград | 152 | -25 |
| Ленинградская обл. | 152 | -25 |
| Мурманская " | 198 | -28 |
| Новгородская " | 147 | -25 |
| Псковская " | 143 | -23 |
| II. Центральный район |
| Брянская обл. | 137 | -23 |
| Владимирская " | 152 | -27 |
| Ивановская " | 157 | -28 |
| Калининская " | 152 | -25 |
| Калужская " | 147 | -25 |
| Костромская " | 161 | -30 |
| Москва | 152 | -26 |
| Московская обл. | 152 | -26 |
| Орловская " | 142 | -25 |
| Рязанская " | 152 | -27 |
| Смоленская " | 148 | -24 |
| Тульская " | 152 | -26 |
| Ярославская " | 156 | -27 |
| III. Волго-Вятский район |
| Марийская АССР | 162 | -30 |
| Мордовская АССР | 152 | -28 |
| Чувашская АССР | 156 | -29 |
| Горьковская обл. | 156 | -28 |
| Кировская " | 168 | -31 |
| IV. Поволжский район |
| Башкирская АССР | 168 | -32 |
| Калмыцкая АССР | 116 | -22 |
| Татарская АССР | 161 | -30 |
| Астраханская обл. | 121 | -24 |
| Волгоградская " | 131 | -26 |
| Куйбышевская " | 152 | -29 |
| Пензенская " | 152 | -28 |
| Саратовская " | 152 | -28 |
| Ульяновская " | 157 | -29 |
| V. Центрально-Черноземный район |
| Белгородская обл. | 131 | -23 |
| Воронежская " | 137 | -25 |
| Курская " | 142 | -25 |
| Липецкая " | 147 | -26 |
| Тамбовская " | 152 | -27 |
| VI. Северо-Кавказский район |
| Дагестанская АССР | 81 | -15 |
| Кабардино-Балкарская АССР | 81 | -16 |
| Северо-Осетинская АССР | 81 | -17 |
| Чечено-Ингушская АССР | 81 | -16 |
| Краснодарский край | 81 | -16 |
| Ставропольский " | 95 | -18 |
| Ростовская обл. | 115 | -22 |
| VII. Уральский район |
| Удмуртская АССР | 168 | -32 |
| Курганская обл. | 173 | -35 |
| Оренбургская " | 157 | -30 |
| Пермская " | 168 | -32 |
| Свердловская " | 178 | -33 |
| Челябинская " | 178 | -33 |
| VIII. Западно-Сибирский район |
| Алтайский край | 173 | -37 |
| Кемеровская обл. | 178 | -38 |
| Новосибирская " | 188 | -38 |
| Омская " | 188 | -36 |
| Томская обл.: |
| южнее 60-й параллели | 193 | -40 |
| севернее 60-й " | 260 | -43 |
| Тюменская обл.: |
| южнее 60-й параллели | 213 | -40 |
| севернее 60-й " | 253 | -42 |
| IX. Восточно-Сибирский район |
| Бурятская АССР | 203 | -40 |
| Тувинская АССР | 198 | -50 |
| Красноярский край: |
| южнее 60-й параллели | 217 | -43 |
| севернее 60-й " | 245 | -47 |
| Иркутская обл.: |
| южнее 60-й параллели | 203 | -42 |
| севернее 60-й " | 217 | -50 |
| Читинская обл. | 196 | -39 |
| X. Дальневосточный район |
| Приморский край | 156 | -24 |
| Хабаровский " | 218 | -36 |
| Амурская обл. | 188 | -40 |
| Камчатская " | 243 | -42 |
| Магаданская " | 243 | -43 |
| Сахалинская " | 161 | -25 |
| Якутская АССР | 218 | -51 |
| XI. Донецко-Приднепровский район |
| Ворошиловградская обл. | 121 | -22 |
| Днепропетровская " | 111 | -21 |
| Донецкая " | 108 | -21 |
| Запорожская " | 106 | -20 |
| Кировоградская " | 106 | -21 |
| Полтавская " | 121 | -23 |
| Сумская " | 121 | -23 |
| Харьковская " | 121 | -23 |
| XII. Юго-Западный район |
| Винницкая обл. | 111 | -21 |
| Волынская " | 111 | -20 |
| Житомирская " | 116 | -21 |
| Закарпатская " | 90 | -17 |
| Ивано-Франковская " | 101 | -18 |
| Киев | 121 | -21 |
| Киевская обл. | 121 | -21 |
| Львовская " | 95 | -16 |
| Ровенская " | 121 | -20 |
| Тернопольская " | 111 | -18 |
| Хмельницкая " | 111 | -21 |
| Черкасская " | 116 | -21 |
| Черниговская " | 121 | -22 |
| Черновицкая " | 95 | -17 |
| XIII. Южный район |
| Крымская обл. | 53 | -13 |
| Николаевская " | 90 | -18 |
| Одесская " | 87 | -15 |
| Херсонская " | 86 | -18 |
| XIV. Прибалтийский район |
| Литовская ССР | 111 | -19 |
| Латвийская ССР | 111 | -20 |
| Эстонская ССР | 131 | -21 |
| Калининградская обл. | 100 | -19 |
| XV. Закавказский район |
| Азербаджанская ССР | 68 | -7 |
| Армянская ССР | 110 | -15 |
| Грузинская ССР | 75 | -10 |
| XVI. Среднеазиатский район |
| Киргизская ССР | 120 | -19 |
| Таджикская ССР | 100 | -17 |
| Туркменская ССР | 57 | -12 |
| Узбекская ССР: |
| Каракалпакская АССР | 90 | -15 |
| Андижанская обл. | 63 | -15 |
| Бухарская " | 75 | -16 |
| Джизакская " | 43 | -16 |
| Кашкадарьинская " | 27 | -12 |
| Наманганская " | 63 | -12 |
| Самаркандская " | 39 | -12 |
| Сурхандарьинская " | 43 | -12 |
| Сырдарьинская " | 43 | -12 |
| Ташкент | 58 | -16 |
| Ташкентская обл. | 58 | -16 |
| Ферганская " | 53 | -15 |
| Хорезмская " | 86 | -17 |
| XVII. Казахстанский район |
| Актюбинская обл. | 141 | -28 |
| Алма-Ата | 126 | -27 |
| Алма-Атинская обл. | 126 | -27 |
| Восточно-Казахстанская " | 166 | -33 |
| Гурьевская " | 126 | -20 |
| Джамбулская " | 121 | -24 |
| Карагандинская " | 156 | -33 |
| Джезгазганская " | 156 | -33 |
| Мангышлакская " | 141 | -28 |
| Тургайская " | 168 | -34 |
| Кзыл-Ординская " | 141 | -25 |
| Кокчетавская " | 168 | -35 |
| Кустанайская " | 168 | -34 |
| Павлодарская " | 173 | -35 |
| Северо-Казахстанская " | 178 | -34 |
| Семипалатинская " | 161 | -33 |
| Талды-Курганская " | 135 | -28 |
| Уральская " | 146 | -27 |
| Целиноградская " | 168 | -44 |
| Чимкентская " | 121 | -23 |
| XVIII. Белорусская ССР |
| Брестская обл. | 126 | -22 |
| Витебская " | 142 | -25 |
| Гомельская " | 131 | -23 |
| Гродненская " | 126 | -22 |
| Минская " | 131 | -23 |
| Могилевская " | 131 | -23 |
| XIX. Молдавская ССР | 95 | -18 |

Приложение 4

Обязательное

Коэффициенты для пересчета норм расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в сметные цены, введенные в действие с 1 января 1984 г.

| Объекты строительства | Код | Коэффициенты для пересчета норм |
| --- | --- | --- |
| Железнодорожный транспорт |
| Однопутные железные дороги - комплекс |

69001

| 69010 | 0,826 |
| --- | --- |
| Из него: |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | 0,826 |
| искусственные сооружения | 69030 | 0,826 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | 0,826 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | 0,826 |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |

69080

| 69090 | 0,813 |
| --- | --- |
| Из него: |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | 0,826 |
| искусственные сооружения | 69130 | 0,826 |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | 0,826 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | 0,826 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |

69180

| 69190 | 0,833 |
| --- | --- |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | 0,826 |
| Вокзалы | 69210 | 0,763 |
| Развитие станций | 69220 | 0,840 |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | 0,833 |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | 0,833 |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | 0,826 |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | 0,826 |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 0,826 |
| Технические станции обслуживания: |
| новое строительство | 69280 | 0,840 |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 0,840 |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 0,826 |
| Депо по ремонту локомотивов: |
| новое строительство | 69390 | 0,735 |
| реконструкция | 69400 | 0,735 |
| Депо по ремонту вагонов: |
| новое строительство | 69420 | 0,826 |
| реконструкция | 69430 | 0,826 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | 0,826 |
| Воздушный транспорт |
| Аэропорт - комплекс | 74001 | 0,862 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |
| новое строительство | 74010 | 0,862 |
| реконструкция | 74011 | 0,862 |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 0,862 |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 0,862 |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 0,862 |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | 0,862 |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | 0,862 |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | 0,862 |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | 0,847 |
| Морской транспорт |
| Морские торговые порты - комплекс | 71070 | 0,833 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | 0,833 |
| Берегоукрепление | 71260 | 0,840 |
| Причалы с конструкциями: |
| из железобетона | 71001 | 0,833 |
| " металлического шпунта | 71002 | 0,833 |
| " массивовой кладки | 71003 | 0,833 |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | 0,840 |
| Склады закрытые | 71004 | 0,840 |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 0,847 |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |
| Авторемонтные заводы: |
| новое строительство | 72640 | 0,826 |
| реконструкция | 72641 | 0,826 |
| Таксомоторные парки | 72020 | 0,840 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | 0,826 |
| Гаражи и автобазы | 72001 | 0,840 |
| Автомобильные дороги - комплекс: |
| с цементно-бетонным покрытием: |
| новое строительство | 72550 | 0,877 |
| реконструкция | 72551 | 0,877 |
| с асфальтобетонным покрытием: |
| новое строительство | 72560 | 0,885 |
| реконструкция | 72561 | 0,885 |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |
| новое строительство | 72570 | 0,909 |
| реконструкция | 72571 | 0,909 |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |
| новое строительство | 72580 | 0,909 |
| реконструкция | 72581 | 0,909 |
| Автомобильные дороги для горных условий: |
| новое строительство | 72590 | 0,855 |
| реконструкция | 72591 | 0,855 |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | 0,901 |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | 0,840 |
| Метрополитены | 73500; | 0,787 |
|  | 73550; |
| 73580- |
| -73583; |
| 73650- |
| -73652 |