ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА ПОСТАВКУ БЛОЧНО – МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ»

ДАТА______________________

ЗАКАЗЧИК____________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ______________________________________________________________________________________

| № п\п | ВОПРОС | ОТВЕТ (ненужное зачеркнуть) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение котельной | Отопление отопление + горячее водоснабжение технология + отопление + горячее водоснабжение |
| 2. | Вид строительства | новое реконструкция техническое перевооружение |
| 3. | Общая теплопроизводительность | ______________МВт, _____________тн пара/час |
| 4. | Исполение котельной | одноконтурное двухконтурное |
| 5. | Распределение тепловой нагрузки | система вентиляции _____________________МВт система отопления ______________________МВт система горячего водоснабжения: максимальная часовая _________________МВт среднечасовая _______________________МВт технологическая кондиционирование |
| 6. | Теплоноситель | Вода Пар |
| 7. | Параметры теплоносителя | Вода: Пар: Температура ________ С° Температура ________С° Давление _________МПа Давление _________МПа |
| 8. | Тип котлов и количество | паровые ___________________________________ водогрейные _______________________________ паровые+водогрейные _______________________ |
| 9. | Водный объем системы | система вентиляции _______________________м³ система отопления ________________________м³ |
| 10. | Гидравлическое сопротивление | система вентиляции _____________________МПа система отопления ______________________МПа система горячего водоснабжения __________МПа |
| 11. | Исходная вода на входе в котельную | температура ________________ С° давление ___________________ С° |
| 12. | Топливо | природный газ жидкое топливо (легкое) жидкое топливо (тяжелое) твердое природный газ+жидкое топливо (легкое, тяжелое) |
| 13. | Потребность в запасе топлива | Подводящий газопровод: Диаметр __________ мм, давление ____________МПа склад жидкого топлива, объем _______________ м³ склад твердого топлива ____________________ тн |
| 14. | Степень автоматизации | автоматизированная (с обслуживающим персоналом) котельная-автомат (без постоянного обслуживающего персонала) с передачей информации на диспетчерский пункт |
| 15. | Здание котельной | кирпичное блок-модульное типа "сэндвич" быстромонтируемое ж/бетонное здание типа "сэндвич" существующее (указать размеры) |
| 16. | Химическая подготовка | Nа-катионообменная Химические реагенты (комплексон) Н-катионообменная Комбинированная |
| 17. | Конденсат | Возврат чистый ___________________________% Возврат загрязненный ______________________% Без возврата |
| 18. | Блок учета расходов | Топлива Тепловой энергии Исходной воды Подпиточной воды Электроэнергии |
| 19. | Наличие дымовой трубы | Существующая: D__________мм, Н ___________м Новая: D__________мм, Н ___________м |
| 20. | Наличие исходно-разрешительной документации | Разрешение на топливо - Расчет потребности в тепле ТУ на водоснабжение - Противопожарная сигнализация ТУ на канализирование - Охранная сигнализация ТУ на электроснабжение - Химический анализ исходной воды ТУ на газоснабжение - Генплан ТУ на использование газа - Геоподоснова ТУ на телефонизацию - Геологические изыскания ТУ на радиофикацию - Акт выбора площадки ТУ на дымовую трубу - Ситуационный план Разрешение на строительство |
| 21. | Требуемый срок поставки |  |
| 22. | Оборудование котельной | Отечественное Импортное Смешанное Особые требования: |
| 23. | Адрес строительства |  |
| 24. | Железнодорожная линия |  |
| 25. | Контактный телефон и ответственное лицо (ФИО) |  |

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО – БУЙЛОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ТЕЛ: (08144) 2-93-75